Экспертиза забора

На основании Договора № ______________, проведение строительно-технической экспертизы на предмет обследования (диагностики) монтажа металлического ограждения (забора),  эксперты ООО «НПП «АСИ» провели визуальное обследование ограждения.

Обследование проводилось в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»,  ГОСТ 57278 – 2016 «Ограждения защитные. Классификация. Общие положения»,

СП 53.13330.2019 «Здания и сооружения. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан».

Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003, п. 7.2 – Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций, с применением измерительных инструментов и приборов.

# При обследовании ограждения земельного участка эксперты выявили ряд нарушений технических регламентов ГОСТ 57278-2016 и СП 53.13330.2019.

# Фундамент на участке условной линии 1-2 ленточного типа.

В соответствии с п. 6.2.2 ГОСТ 57278-2016:

«Высота ленточного фундамента над уровнем грунта должен быть не менее 0.5 м, заглубление в грунт – не менее 0.5 м».

В сечении фундамент не имеет прямоугольной формы:

- в верхней части над уровнем грунта ширина фундамента 40 см;

- в нижней части – 34 см;

- высота всего фундамента – 68 см (см. Чертеж 1, фото 1-2).

Таким образом, нарушены требования технического регламента, выполнив установку фундамента над уровнем грунта всего на 18 см.

Чертеж 1. Сечение фундамента ленточного типа.

Фото 1. Измерение ширины фундамента.

Фото 2. Измерение высоты фундамента.

- По условным линиям 2-3, 3-4, 4-5, 5-1 (см. Приложение 1) фундамент выполнен точечный.

В климатических широтах Москвы и Московской области глубина промерзания грунта составляет 1.2 м, таким образом заглубление в грунт должно составлять 1.2 м.

Произведено бурение ям (шурфов) под опры на глубину 60-70 см, а затем вертикальные стойки, установленные в шурфах, залиты бетоном.

Нарушен технический регламент установки точечного фундамента (см. Чертеж 2).

Чертеж 2. Конструкции точечного фундамента.

- По линии 4-5 (см. Приложение 1) ограждение (забор) выполнено таким образом, что лицевая сторона профлиста забора обращена на внутреннюю сторону участка, а не на внешнюю (см. фото 3).

Фото 3. Лицевая часть забора обращена на внутреннюю сторону участка.

- Вертикальные стойки и поперечники ограждения покрашены грунтовой краской, вследствии чего они покрылись ржавчиной. В смете (см. Приложение 3) осмечена краска RAL 7004 (см. фото 4-6).

Фото 4. Вид вертикальных стоек, покрытые ржавчиной.

Фото 5. Вид поперечников каркаса, покрытых ржавчиной.

Фото 6. Тот же фрагмент.

- По линиям 2-3, 3-4 наблюдается искривление ограждения по прямой линии, в следствии чего произошел захват части соседнего участка. Точка 2 отнесена на соседний участок на 15 см (см. Приложение 1, фото 7).

Фото 7. Нарушена геометрия ограждения по линии 2-3, 3-4.

- Из-за некачественной установки на ленточный фундамент опалубки, фундамент выполнен не прямоугольной формы, раздутый (см. фото 8-9).

Фото 8. Искривления ленточного фундамента.

Фото 9. Тот же фрагмент.

7. Установка кирпичных столбов по условной линии 1-2 (см. Приложение 1) выполнено в количестве 10 шт. В смете осмечено 11 шт (см. Приложение 3, фото 10).

Фото 10. Сторона ограждения по линии 1-2.

8. На некоторых участках ограждения отмечается неполное притягивание профлиста к поперечникам саморезами, множество отверстий в профлистах из-за неточного попадания саморезов в поперечники (см. фото 11-13).

Фото 11. Неплотное притягивание профлиста к поперечникам

(вид сверху).

Фото 12. Тот же фрагмент.

Фото 13. Тот же фрагмент.

9. Сверху кирпичных колонн не установлены защитные колпаки (см. фото 14).

Фото 14. На кирпичных колоннах не установлены защитные колпаки.

5. ВЫВОДЫ.

Руководствуясь нормативными документами  ГОСТ 57278-2016, СП 53.13330.2019, а также результатами визуального обследования ограждения (забора) участка, расположенного по адресу: _______________________________, участок № 25, эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в свледующем:

- Ограждение (забор) земельного участка выполнено некачественно, с нарушением требований технических регламентов:

-     неправильно уложен фундамент, как ленточный, так и точечный;

-   нарушена геометрия ограждения по линиям 2-3, 3-4, вседствии чего произошел самовольный захват территории соседнего участка. Точка 2 ограждения (см. Приложение 1) отнесена в сторону соседнего участка на 15 см;

-   кирпичные вертикальные колонны выполнены на одну меньше, что оплачено сметой;

-     на кирпичных колоннах не установлены защитные колпаки.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Работы по монтажу ограждения (забора) участка необходимо выполнить в соответствиями с требованиями технических регламентов.

Строительный эксперт                                   Пуросова Т.В.

Строительный эксперт                                   Зотьев Г.Е.

Приложение 1. Схема ограждения (забора).