Определение объема нанесенного ущерба в результате залива квартиры с верхнего этажа, в жилом здании.

Для понимания объемов инженерных изысканий, ознакомимся с практическим опытом проведенной технической экспертизы

На момент проведения осмотра, жилое помещение (квартира), работы по ремонту и другим восстановительным мероприятиям, не проводилось.

Общая площадь жилого помещения, согласно Выписке (экспликация помещений), составляет 237,2 м.кв. Погрешность может составлять отсутствие площади коридора, между комнатами 8 и 2.

Залив квартиры произошел из-за прорыва отвода канализационного, поворотного. В результате затора канализационного стока (смонтированного к потолку), при проведении работ по прочистке, была нарушена целостность корпуса отвода, путем механического воздействия (пробита дырка, металлическим предметом). Состояние труб и отвода, говорят о том, что канализационные трубы имеют более длительный срок эксплуатации. Помещение 9. Фото № 1.

При осмотре и определении дополнительных причин и мест проникновения влаги, были обнаружены места (многоуровневый потолок), откуда вода проникла в стены. Помещение 3, на внутренней стене, граничащей с помещением 12, согласно представленной экспликации. Фото № 2.

В результате выявленных замечаний, была подготовлена Дефектная ведомость.

Таблица  1

Дефектная ведомость

| п/п | Выявленный дефект | Описание дефекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | При осмотре потолков и стен, были выявлены следующие замечания: Проникновение влаги по строительной конструкции разделяющей комнаты 3 и 12. Проникновение влаги в помещении 9, с потолка. Данное помещение является местом распространения воды. | В результате выявленных замечаний, требуется выполнить работы по восстановлению отделочного и облицовочных слоев в следующем объеме: Комната 3, часть помещения, расположенная между помещениями 6 и 12 Так как, при восстановительных работах облицовочных слоев (покраска, обои, многоуровневый потолок) для обеспечения требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблицы 7.5., а также подраздела 7.6.15 «Приемку работ проводят путем визуального осмотра. При визуальном осмотре на поверхности, оклеенной обоями, не допускают воздушные пузыри, Замятины, пятна и другие загрязнения, а также доклейки и отслоения». Необходимо проводить ремонт всех стен, и потолка, по внутреннему периметру комнаты. Площадь восстановительных работ: Демонтаж декоративных изделий, потолочные карнизы из гипса, декоративные элементы в проемах, зачистка, грунтовка, шпатлевание за два раза, грунтовка, монтаж потолочные карнизы из гипса, декоративные элементы в проемах, окраска стен, наклейка обоев. Sпотолка = 17 м.кв. Sстен = 32,1 м.кв. Комната 9. Монтаж натяжного потолка Демонтаж и монтаж половой плитки (с демонтажем и дальнейшей установки сан-фаянса) Sпотолка = 4,6 |
|  | При обследовании полов, были выявлены следующие замечания: У уложенной паркетной доски, признаки рассыхания, Отклонение от параллельности пластей, Отклонение от перпендикулярности смежных кромок, Зазоры между паркетными планками, уступы. Данные замечания, являются результатом проникновения влаги, дальнейшей усушке и деформации штучных изделий (паркетная доска). Фото № 3-13. | Выявленные замечания говорят о том, что паркетная доска не соответствует требованиям ГОСТ 8623-86 «Изделия паркетные. Доски паркетные. ТУ». Раздел 4. Методы контроля. Скручивание и усыхание штучных изделий, превышает допустимые отклонения в 4-5 раз, что видно на результатах фото-фиксации. Также, они не соответствуют требованиям к результатам проведенных работ по укладке паркетной доски, 29.13330.2011 «Полы» подразделы: «5.21 В полах дощатых, паркетных, из линолеума и ламинированного паркета уступы между смежными изделиями не допускаются. 5.23 Зазоры между досками дощатого покрытия не должны превышать 1 мм, между паркетными досками - 0,5 мм и между смежными планками штучного паркета - 0,3 мм». Sполов под укладку паркетной доски = 162,5 м.кв. Комнаты: 3,5,6,7,8*2 При обследовании Комнаты № 9, учитывая обильное поступлени воды на пол, были проведены изыскания, по возможному нарушению сцепления облицовочного материала (гранитный камень) и основанием. В результате простукивания, были определены пустоты, что говорит об частичном отслоении облицовочного материала. СП 29.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». «При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием Не должно быть изменения характерного звучания». Не должно быть изменения характера звучания Простукиванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размерами не менее 50х50 см, акт приемки | Sпола = 4,6 м.кв. |

Таблица  2

Ведомость объемов

| п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Демонтаж плинтусов | м.пог. | 103 |
|  | Демонтаж гранитного камня полового | м.кв. | 4,6 |
|  | Демонтаж паркетной доски | м.кв. | 162,5 |
|  | Демонтаж обоев | м.кв. | 22 |
|  | Демонтаж потолочных карнизов из гипса | м.пог. | 15,2 |
|  | Демонтаж выключателей и розеток | точка | 4 |
|  | Очистка стен и многоуровнего потолка от краски и подготовка к чистовой отделке | м.кв. | 49,1 |
|  | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Грунтование стен грунтовочными смесями | м.кв. | 32,1 |
|  | Шпатлевание стен за два раза | м.кв. | 32,1 |
|  | Грунтование стен | м.кв. | 32,1 |
|  | Оклейка стен обоями | м.кв. | 22 |
|  | Окраска стен за два раза | м.кв. | 10,1 |
|  | Монтаж потолочных карнизов | м.кв. | 15,2 |
|  | Грунтование потолка |  | 17 |
|  | Шпатлевание потолка за два раза |  | 17 |
|  | Окраска потолка в два слоя |  | 17 |
|  | Монтаж паркетной доски (на существующий подстилающий слой) | м.кв. | 162,5 |
|  | Монтаж выключателей и розеток | ед. | 4 |
|  | Монтаж напольного плинтуса | м.пог. | 103 |
|  | Шлифование паркетной доски | м.кв. | 162,5 |
|  | Покрытие лакокрасочными составами паркетную доску за три раза (грунтововчный, основной, финишный) | м.кв. | 162,5 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Уборка территории | Раб/час | 14 |
|  | Вынос строительного мусора | тн. | 2,8 |
|  | Доставка строительного материала грузоподъемностью до 3-х тонн | Маш. | 3 |

Таблица  3

Анализ среднерыночной стоимости работ

| п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Среднеарифметическая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | http://specdomastroy.ru/ | https://remvverhstroy.ru/ | https://podolsk.domashniy-masterok.ru/price/prays-na-otdelochnye-raboty/ |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ *В настоящем подразделе учтен коэффициент 1,8. Обоснованием является то, что организации указывают стоимость работ на 2021 г. Кроме этого, стоимость работ, указанная в прайс-листах, относится к простой отделке. Проведенный ремонт, согласно СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». |
|  | Демонтаж плинтусов | м.пог. | 103 | 49 | 20 | 50 | 71,3 |
|  | Демонтаж гранитного камня полового | м.кв. | 4,6 | 345 | 120 | 220 | 411 |
|  | Демонтаж паркетной доски | м.кв. | 162,5 | 118 | 180 | 250 | 310,7 |
|  | Демонтаж обоев | м.кв. | 22 | 130 | 60 | 120 | 168 |
|  | Демонтаж выключателей и розеток | точка | 4 | 84 | 60 | 90 | 140,4 |
|  | Очистка стен и многоуровнего потолка от краски и подготовка к чистовой отделке (снятие одного слоя краски и снятие одного слоя шпаклевки) | м.кв. | 49,1 | 665 | 220 | 320 | 722 |
|  | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ *В настоящем подразделе учтен коэффициент 1,8. Обоснованием является то, что организации указывают стоимость работ на 2021 г. Кроме этого, стоимость работ, указанная в прайс-листах, относится к простой отделке. Проведенный ремонт, согласно СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». |
| п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Среднеарифметическая цена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | http://specdomastroy.ru/ | https://remvverhstroy.ru/ | https://podolsk.domashniy-masterok.ru/price/prays-na-otdelochnye-raboty/ |  |
|  | Грунтование стен грунтовочными смесями | м.кв. | 32,1 | 70 | 50 | 50 | 102 |
|  | Шпатлевание стен за два раза | м.кв. | 32,1 | 397 | 410 | 350 | 694 |
|  | Грунтование стен | м.кв. | 32,1 | 70 | 50 | 50 | 102 |
|  | Оклейка стен обоями | м.кв. | 22 | 455 | 580 | 700 | 1040 |
|  | Окраска стен за два раза | м.кв. | 10,1 | 393 | 220 | 200 | 487,8 |
|  | Грунтование потолка |  | 17 | 112 | 50 | 100 | 157,1 |
|  | Шпатлевание потолка за два раза |  | 17 | 596 | 510 | 530 | 981 |
|  | Окраска потолка в два слоя |  | 17 | 393 | 240 | 240 | 523,8 |
|  | Монтаж выключателей и розеток (с подрозетником) | ед. | 4 | 1011 | 380 | 500 | 1 134 |
| п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Адрес сайта: https://silverparket.com/price/ | Адрес сайта: https://www.parket-group.ru/service/ukladka-parketa/ | Адрес сайта: https://www.parket03.ru/price/ | Среднеарифметическая цена |
|  | Монтаж паркетной доски (на существующий подстилающий слой) | м.кв. | 162,5 | 1 400 | 2 490 | 1 650 | 1 846 |
|  | Шлифование паркетной доски Покрытие лакокрасочными составами паркетную доску за три раза (грунтововчный, основной, финишный) | м.кв. | 162,5 | 750 | 1 000 | 1 949 | 1 233 |
|  | Монтаж напольного плинтуса, покрытие лакокрасочными материалами в три слоя | м.пог. | 103 | 480 | 340 | 460 | 426 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Доставка строительного материала | маш. | 3 | Среднерыночная стоимость 8 500 рублей |
|  | Вынос строительного мусора | Конт. | 1 | Среднерыночная стоимость 7 000 р. |

Таблица 4

Анализ среднерыночной стоимости материалов

| п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Среднеарифметическая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | www.rf-parket.ru | https://parketme.ru/soputstvuyushchie-tovary/clue/ | https://mosparket.ru/stauf-puk-446-p-8-9-%D0%BA%D0%B3 |  |
|  | Клей для древесных изделий Stauf PU K-446 (расход на 1 м.кв. составляет 1,3 кг.) | банка | 24 | 5 100 | 5 530 | 4 900 | 5 176 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | https://www.studio-parquet.ru/parketnaya-doska/poroda-dereva_dub | https://polvamvdom.ru/p-46_002_00016/ | https://parketme.ru/parketnaya-doska/dub-select-selekt-3352/ |  |
|  | Паркетная доска (однополосная, без браша) | м.кв. | 162.5 | 6 500 | 6 772 | 6 690 | 6 654 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | https://sskazan.ru/catalog/lkm_i_grunty/laki/ | https://market.yandex.ru/product--lak-teks-biotex-parketnyi | https://qiosk.ru/good/14221238/ |  |
|  | Лак по дереву Сверхпрочный паркетный Эко-Лак ТЕКС Биотекс Профи водоразбавляемый полуматовый 5 л | банка |  | 4 348 | 5 664 | 4 420 | 4 810 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | https://plintus-derevo.ru/ | http://magazinduba.ru/shop.php?cid=1 | https://www.anfloors.ru/catalog/plintus/filter/lumber-is-dub/ottenok-is-korichneviy/apply/ |  |
|  | Плинтус деревянный | ед. | 103 | 950 | 1 000 | 828 | 926 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | smartcomplect.com | smesisnab.ru | moscow.petrovich.ru |  |
|  | Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR + для сухих помещений белая 20 кг | меш. | 8 | 920 | 750 | 881 | 850 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | rozstroy.ru | castorama.ru | dommalera.ru |  |
|  | Шпаклевка финишная готовая "КНАУФ-Ротбанд Паста Профи", 18 кг | Банка | 19 | 1 625 | 1 523 | 1 915 | 1 687 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | https://oboitd.ru/catalog/elitnye_oboi/zambaiti/zambaiti_trussardi_vi | https://santehnika-tut.ru/oboi/zambaiti-parati/trussardi-v | https://oboi.masterdom.ru/ |  |
|  | Обои (Италия) Trussardi VI | рулон | 3 | 7 600 | 10 413 | 9 840 | 9 284 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | https://market.yandex.ru/product--kraska-akrilovaia-finntella | https://www.wildberries.ru/catalog/16705707/detail.aspx | https://boxberry.ru/market/category/kraski-dlya-malyarnyh-rabot/brand-finntella/ |  |
|  | Краска акриловая finntella Euro Talo моющаяся матовая ukonilma 2.7 л | банка | 2 | 6 748 | 6 199 | 6 748 | 6 565 |

Таблица 5

Коммерческий расчет стоимости работ и материалов

| п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество | Среднеарифметическая цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Демонтаж плинтусов | м.пог. | 103 | 71,3 | 7 344 |
|  | Демонтаж гранитного камня полового | м.кв. | 4,6 | 411 | 1 890 |
|  | Демонтаж паркетной доски | м.кв. | 162,5 | 310,7 | 50 488 |
|  | Демонтаж обоев | м.кв. | 22 | 168 | 3 696 |
|  | Демонтаж выключателей и розеток | точка | 4 | 140,4 | 561,6 |
|  | Очистка стен и многоуровнего потолка от краски и подготовка к чистовой отделке (снятие одного слоя краски и снятие одного слоя шпаклевки) | м.кв. | 49,1 | 722 | 35 450,2 |
|  | Итого по разделу: | 99 429,8 |
| *В настоящем разделе не учтена разборка и переноска мебели |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Грунтование стен грунтовочными смесями | м.кв. | 32,1 | 102 | 3 274,2 |
|  | Шпатлевание стен за два раза | м.кв. | 32,1 | 694 | 22 277,4 |
|  | Грунтование стен | м.кв. | 32,1 | 102 | 3 274,2 |
|  | Оклейка стен обоями | м.кв. | 22 | 1040 | 22 880 |
|  | Окраска стен за два раза | м.кв. | 10,1 | 487,8 | 4 926,8 |
|  | Грунтование потолка |  | 17 | 157,1 | 2 670,7 |
|  | Шпатлевание потолка за два раза |  | 17 | 981 | 16 677 |
|  | Окраска потолка в два слоя |  | 17 | 523,8 | 8 904,6 |
|  | Монтаж выключателей и розеток (с подрозетником) | ед. | 4 | 1 134 | 4 536 |
|  | Монтаж паркетной доски (на существующий подстилающий слой) | м.кв. | 162,5 | 1 846 | 299 975 |
|  | Шлифование паркетной доски Покрытие лакокрасочными составами паркетную доску за три раза (грунтововчный, основной, финишный) | м.кв. | 162,5 | 1 233 | 200 362,5 |
|  | Монтаж напольного плинтуса, покрытие лакокрасочными материалами в три слоя | м.пог. | 103 | 426 | 43 878 |
|  | Итого по разделу: | 633 636,4 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Доставка строительного материала | маш. | 3 | 8500 | 25 500 |
|  | Вынос строительного мусора | Конт. | 1 | 7 000 | 7 000 |
|  | Итого по разделу: | 32 500 |
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС | 765 566,2 |
|  | Стоимость работ с учетом НДС | 918 679,4 |
|  | Клей для древесных изделий Stauf PU K-446 (расход на 1 м.кв. составляет 1,3 кг.) | банка | 24 | 5 176 | 124 224 |
|  | Паркетная доска (однополосная, без браша)/ Площадь паркетной доски указана с учетом подрезок | м.кв. | 192.5 | 6 654 | 1 280 895 |
|  | Лак по дереву Сверхпрочный паркетный Эко-Лак ТЕКС Биотекс Профи водоразбавляемый полуматовый 5 л | банка | 60 | 4 810 | 288 600 |
|  | Плинтус деревянный | ед. | 118 | 926 | 109 268 |
|  | Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR + для сухих помещений белая 20 кг | меш. | 8 | 850 | 6 800 |
|  | Шпаклевка финишная готовая "КНАУФ-Ротбанд Паста Профи", 18 кг | Банка | 19 | 1 687 | 32 053 |
|  | Обои (Италия) Trussardi VI | рулон | 3 | 9 284 | 27 852 |
|  | Краска акриловая finntella Euro Talo моющаяся матовая ukonilma 2.7 л | банка | 2 | 6 565 | 13 130 |
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | 1 882 822 |
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | 2 801 501,4 |

5. ВЫВОДЫ.

#### 5.1. В результате проведенных инженерно-технических изысканий и подготовленных Дефектной (Таблица 1) и Объемной (Таблица 2) ведомостей, эксперт пришел к следующим выводам:

#### 5.1.1. При проникновении влаги в деревянные изделия (паркетная доска), произошло нарушение симметрии и однотонности, скручивание, в результате усыхания паркетной доски и полового плинтуса, уложенных на площади 162,5 м.кв. и 103 м.пог., соответственно.

#### 5.1.2. В результате проникновения влаги с потолка, на определенной площади стен и потолка, комнаты 3, выявленные проникновения влаги, требуют косметического ремонта, на площади 32,1 м.кв. и 17 м.кв., соответственно.

#### 5.1.3. В комнате № 9, необходимо смонтировать натяжной потолок и провести замену половой гранитной плитки, так как произошло проникновение влаги в меж плиточные швы и нарушение сцепления основания пола (подготовка) с паркетной доской. Площадь работ по монтажу натяжного потолка 4,6 м.кв., площадь замены половой плитки 4,6 м.кв.

#### При проведении анализа стоимости работ и материалов (Таблицы 3 и 4), был подготовлен Коммерческий расчет стоимости восстановительных работ (Таблица 5), в результате чего, была получена общая стоимость, составляющая 2 801 501,4 (два миллиона восемьсот одна тысяча пятьсот один) рубль 40 копеек.

Приложение № 1. Результаты фото-фиксации.

Фото № 1. Место прорыва дождевых стоков. Отчетливо видно, что замененный поворотный отвод, по своему внешнему виду, смонтирован гораздо позднее других комплектующих, на этом отрезке дождевой канализации.

Фото № 3. Видны щели между паркетными досками, набухание и почернение, результат проникновения влаги.

Фото № 4. Те же самые замечания. Несоответствие зазоров, нарушение структуры дерева (почернение, нарушение однотонности.

Фото № 5. Аналогичные замечания в другой комнате.

Фото № 6. Рассыхание паркетной доски и напольного деревянного плинтуса в смежных коридорах.

Фото № 7. Изменение однотонности лакокрасочного покрытия. Также, при ходьбе чувствуется наличие полости, между основанием и паркетной доски.

Фото № 8. Усыхание паркетной доски и плинтуса в смежных коридорах.

Фото 9-11. Проведена фото-фиксация полового покрытия в других помещениях, что показывает, нарушение симметрии, усыхание и скручивание паркетной доски.

Фото № 12-13. Увеличенные фото, с узлами стыковки паркетной доски. Отчетливо видно, что влага проникала через меж паркетные замки, из-за чего произошло скручивание и нарушение симметрии изделий из дерева.