Определение соответствия требованиям технического регламента и безопасности эксплуатации жилого здания в следствии проведенных работ по устройству дверного проема

Рассмотрим наглядный пример проведенных аналогичных изысканий.

# 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

На основании Договора № ______________, на проведение строительно-технической экспертизы выполнено визуальное обследование дверного проема в наружней (не несущей) стены жилого здания в соответствии ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия.

Населенный пункт – г. Москва.

Местоположение здания (адрес) -

Назначение здания – Жилое строение.

Согласно проведенным изысканиям было определено следующее:

Конструктивный тип здания: Монолитно-каркасный.

Монолитно-каркасный дом–здание из монолитного железобетонного каркаса, образованного колоннами и перекрытиями, между которыми сооружены стены из газоблока, кирпича или другого материала.

Соответственно, устроеннные наружные стены, в проемах между пролетами колонн, не могут повлиять на общую несущую способность здания.

Согласно Приложению № 1, схема устройства дверного проема, в проектном решении предусмотрено усиление технологического отверстия, путем монтажа металлических опопрных стоек (металлический уголок 50*50), закрепленных к кирпичной вертикальной конструкции (стене) и устройства перемычки из ЖБ монолита. Настоящие решения предотвращают разрушение самонесущей внешней стены, при динамических нагрузках.

5. ВЫВОДЫ.

На основании проведенных изысканий, проведенных в жилом помещении, расположенном по адресу: 127018 г. Москва, ул. Полковая, дом 16, кв.90, экспертом ООО «НПП «АСИ», были приняты следующие выводы:

1. Проведенные мероприятия по устройству дверного проема во внешней стене здания, не могут повлиять на несущую способность монолитно-каркасного здания.

2. Устройство технологического отверстия (дверной проем) не нарушает требования СП 20.13330-2016 «Нагрузки и воздействия».

Приложение № 1. Исполнительная схема по устройству дверного проема

Приложение № 2. Результаты фото-фиксации.

Фото 1 и 2. Согласно прилагаемым фото-материалам, на внешних стенах здания отсутствуют трещины или другие признаки нарушения целостности кирпичной кладки.

Фото 3 и 4. Согласно результатам фото-фиксации, отсутствуют признаки растрескивания стен, проседания конструкций на узле устройства перемычек.

Фото 5 и 6. По внешней стороне стены, также отсутствуют признаки разрушения кладки.