К ДОГОВОРУ № ______________ ОТ «___» _________ 2019 Г.

| Заказчик: «УТВЕРЖДАЮ»: Генеральный директор _______________ «___» _____ 201_ года М.П. | Исполнитель: «СОГЛАСОВАНО»: Генеральный директор _______________ «___» ______ 201_ года М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексного обследования технического состояния зданий и сооружений

участка для размещения проектируемого объекта: «_________________________________ расположенного по адресу: _____________________________________________________________ (далее – объект)

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  |
|  | Данные о местоположение объекта и границе площадки |  |
|  | Вид градостроительной деятельности |  |
|  | Заказчик |  |
|  | Исполнитель |  |
|  | Требования к Исполнителю | Наличие квалифицированных специалистов и оборудования, сертифицированного и исправного, наличие необходимой техническое оснащенности. Наличие разрешительных документов дающих право выполнять работы (в случае необходимости). |
|  | Вид документации | Отчет по техническому обследованию |
|  | Срок выполнения работ | Согласно Договору |
|  | Особенности района строительства. Геологические и гидрогеологические условия. | В соответствии с исходными данными |
|  | Характеристики земельного участка | находятся в собственности |
|  | Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений) | Объект производственного назначения – производство полуфабрикатов (в том числе и деминерализованной воды) и фасовка специальных жидкостей (смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, теплоносителей, AdBlue, ЖСО, ПОЖ). Объект относится к опасным производственным объектам, класс опасности объекта согласно ФЗ № 116 – III. Уровень ответственности определен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ: Наиболее высокий уровень ответственности зданий и сооружений объекта – нормальный. Ситуационный план размещения объекта приведен в Приложении А.1 и А.2. |
|  | Цель работы | Оценка возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации, необходимости восстановления и усиления конструкций или реконструкции, определение фактических значений контролируемых параметров строительных конструкций, систем инженерного обеспечения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих работоспособность объекта обследования, и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции с учетом изменений происходящих во времени; установления состава и объёма работ по реконструкции; определения перечня работ и мероприятий для разработки Технического задания на разработку проектной документации по реконструкции данных объектов, последующего оформления разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию Заказчиком. При выполнении проектных работ предполагается: надстройка над зданием АБК; пристройка складских помещений к главному корпусу изменение функциональных назначений помещений, замена и установка оборудования главного корпуса; устройство фонарей в покрытии главного корпуса; реконструкция складской зоны главного корпуса; реконструкция ж/д эстакады; реконструкция существующих эстакад для инженерно-технических коммуникаций; перекладка коммуникаций; проверка инженерно-технических систем на соответствие действующим нормами правилам. Результат работ выполняется Исполнителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ и обязан отвечать качеству таких работ. |
|  | Данные о составе, основных требованиях и объемах работ | 1-й этап «Подготовка к проведению обследования». Включает в себя: подготовительные работы – ознакомление с сооружениями, объёмно-планировочным и конструктивным решением, сбора и анализа проектно-технической документации совместно с Заказчиком (Объект: Сооружения №1, №2, №3 Приложение А.1); обмерные работы с выполнением чертежей (схем, планов, разрезов), в объеме, необходимом для последующего проектирования Объект: (Сооружения №1, №2, №3 Приложение А.1); контрольные обмеры (замеры) основных геометрических параметров обследуемого объекта и несущих и ограждающих конструкций, фактических сечений несущих конструкций с черчением узлов сопряжения основных конструкций (Объект: Сооружение №1, №2, №3 Приложение А.1); обмерные чертежи подземной части с указанием размеров геометрии фундаментов на плане и разрезах (Объект: Сооружения №1, №2, №3 Приложение А.1); составление программы обследования на детальное инструментальное обследование (Сооружения №1, №2, №3 Приложение А.1); 2-й этап «Обследование технического состояния зданий и сооружений объекта строительства предварительное (визуальное)». Включает в себя (Объект: Сооружение №1, №2, №3 Приложение А.1): выполнение предварительного (визуального) обследования, представляющего собой визуальное обследование конструкций здания, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и фиксацией их дефектных объемов, путем составления соответствующих актов, которое проводится в целях предварительной оценки технического состояния строительных конструкций по внешним признакам; визуальная проверка наличия характерных деформаций (прогибы, крены, перекосы и т.д.); составление схем и ведомостей дефектов и повреждений с указанием мест, характера и геометрических параметров, необходимых для разработки рекомендаций по их устранению; выдача рекомендаций по дальнейшей нормальной эксплуатации и возможности реконструкции установление аварийных участков (при наличии) уточнение конструктивной части здания и сооружений; уточнение мест выработок, вскрытий и шурфовок и зондирования конструкций. 3–й этап «Визуальное обследование инженерных систем и всех типов электротехнического, технологического оборудования и оценка их работоспособности». (Объект: Сооружение №1, №2, №3 Приложение А.1) На этом этапе рассматриваются: системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, теплоснабжения, хозяйственно-бытовой, производственной и ливневой канализации, ливнеотводящей системы, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения (внутреннего и наружного), дымоудаления, внутренние и наружные системы электроснабжения и освещения, системы автоматизации, система видеонаблюдения, системы контроля доступа, система диспетчеризации, сети связи, техническое состояние водостоков и лотков. Также, необходимо рассмотреть: электротехническое и технологическое оборудование. 4–й этап «Детальное инструментальное обследование. Оценка технического состояния на основе детального инструментального обследования» (Объект: Сооружение №1, №2, №3 Приложение А.1) Включает в себя: - измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их элементов и узлов; инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, в том числе динамических параметров; определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов; измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении; определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтов основания; определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций; определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки; поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам обследования; анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; разработка мероприятий и рекомендаций с учетом планируемой реконструкции; составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования. Заключение по итогам обследования технического состояния объекта должно включать в себя (не ограничиваясь): - оценку технического состояния (категорию технического состояния) в соответствии с «Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта»; - материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта; - обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии); - задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (если необходимо); |
|  | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять обследование | Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям настоящего технического задания, а также обязательным требованиям нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, в том числе: Градостроительному кодексу Российской Федерации («Российская газета», №290, 30.12.2004); Земельному кодексу Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» 29.10.2001, № 44, ст. 4147); Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел II («Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579); Постановлению Госстроя России от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003; Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; Действующие Положения о государственных органах управления и надзора, участвующих в осуществлении строительства, регламенты их деятельности; ГОСТ Р 21.1101-2013«Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст); ГОСТ 31937-2011 «Здания и Сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; ГОСТ 21778-81. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве; ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Раздел 5.4 - обследование технического состояния инженерного оборудования. Раздел 5.5 - обследование технического состояния электрических сетей и средств связи; ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»; ВСН 57-88 (р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий»; СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Часть 1; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2; СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства; СП 22.13330.2011 «СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве»; МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Раздел 4 - обследование инженерных систем; СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»; СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия; СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий - актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения - актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения - актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; СП 33.13330.2012 Расчет на прочность стальных трубопроводов - актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86; СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы - актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*; СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование - актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов - актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы - актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы - актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85; СП 74.13330.2012 Тепловые сети - актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85; СП 75.13330.2012 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы - актуализированная редакция СНиП 3.05.05-84; СП 76.13330.2012 Электротехнические устройства - актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; СП 77.13330.2012 Системы автоматизации - актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85; СП 86.13330.2012 Магистральные трубопроводы - актуализированная редакция СНиП III-42-80*; СП 89.13330.2012 Котельные установки - актуализированная редакция СНиП II-35-76; СП 124.13330.2012 Тепловые сети - актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; СП 129.13330.2012 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации - актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*; СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования. Иные действующие нормативные документы, необходимые для выполнения настоящего технического задания. |
|  | Исходные данные | Исходные данные выдаются до начала проведения работ по обследованию Заказчиком в объеме, указанном в Приложении №2 к Договору, а также в процессе выполнения работ Исполнителя. |
|  | Дополнительные требования | К этапу 4. «Детальное инструментальное обследование. Оценка технического состояния на основе детального инструментального обследования» (Объект: Сооружение №1, №2, №3 Приложение А.1) Шурфование фундаментов выполнить в местах по согласованию с Заказчиком Обследованию подлежат все конструкции, их отдельные элементы (фундаменты, стены, перекрытия, покрытия, крыша, элементы фасадов, все типы металлических конструкций, в том числе огнезащита металлических конструкций и т.д.) здания и всех типов вспомогательных сооружений; Перед производством работ в обязательном порядке разработать программу комплексного обследования и согласовать с Заказчиком При оценке технического состоянии отдельных конструкций и здания в целом необходимо учесть совместный характер работы отдельных элементов, материалов, срок службы и проведённых ранее ремонтно-восстановительных работ (если таковые имели место быть). Выполнить схемы и ведомости дефектов и повреждений с фото фиксацией (цветной) их мест и их характер, указать характерных деформаций здания или сооружений и их отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п.). Фото фиксация должна быть приложена к Отчету; В случае аварийных участков и конструкций первоочередно выдать рекомендации по временному усилению/вывешиванию/креплению таких конструкций; При инструментальном обследовании преимущественно использовать методы неразрушающего контроля; Использование разрушающих методов контроля согласовать с Заказчиком; Исполнитель оставляет за собой право выбора технологического метода проведения работ, который должен быть утвержден Заказчиком до начала работ. Отчет по обследованию должен быть достаточным для проведения работ по дальнейшей реконструкции. В случае обнаружения на этапе проектирования отсутствия той или иной информации Исполнитель обязуется в срок не более 7 (семь) календарных дней предоставить недостающую информацию и включить в отчет. К этапу «Визуальное обследование инженерных систем и всех типов электротехнического, технологического оборудования и оценка их работоспособности». (Объект: Сооружение №1, №2, №3 Приложение А.1) На третьем этапе визуального обследование инженерных систем и сетей провести в следующем объеме: обследование систем горячего водоснабжения - описание системы ГВС, обследование трубопроводов и циркуляционных насосов, описание технологии приготовления горячей воды и используемых водонагревателей. обследование систем отопления и теплоснабжения - обследование котельной, теплового ввода ИТП, описание системы отопления и схемы разводки, подающей и обратной магистралей, обследование отопительных приборов. обследование систем холодного водоснабжения - обследование водопроводного ввода в здание, обследование узла учета холодной воды и контрольно-измерительных приборов, описание системы водоснабжения. обследование систем канализации - обследование трубопроводов и санитарно-технических приборов, обследование вентиляционных стояков и ревизий. обследования ливнеотводящей системы - обследование трубопроводов, резервуаров, систем автоматизации и управления, напорную и безнапорную часть сети с описанием оборудования и типов применённого материала. обследование систем вентиляции - определение типа вентиляционной системы, обследование вентиляционных воздуховодов и вентиляционного оборудования, определение воздухообмена в обследуемых помещениях здания, выявление дефектов и сравнение с нормативными требованиями; обследование технического состояния водостоков - описание системы водоотвода, выявляют визуально недопустимые повреждения - герметичность стыков, наличие решеток и колпаков; обследование электрических сетей и средств связи - описание вводно-распределительного устройства, обследование электрических шкафов на этажах, осмотр осветительных приборов, визуальное обследование слаботочных систем. обследование электротехнического и технологического оборудования - определяется фактическое состояние используемого оборудования различного назначения. Определяется физический и моральный износ в соответствии с выявленными дефектами и неисправностями. обследование наружных инженерных сетей тепловых сетей - соответствие установленного оборудования и использованных материалов рабочей документации, соответствие выполненного монтажа рабочей документации; герметичность систем; производительность и давление, развиваемые насосами; балансировку роторов насосов, качество сальниковой набивки, исправность пусковых устройств, степень нагрева электродвигателя. обследование инженерно-технологического обеспечения – определение фактическое состояние трубопроводов технологического назначения с определением величины физического износа в соответствии с выявленными дефектами. По каждой системе составить принципиальные схемы и планы прокладок сетей с указанием диаметров, высоты/глубины прокладки. |
|  | Особые условия | Перед началом работ разработать и предоставить на согласование Заказчику программу обследования, поэтапный график выполнения работ, которые должны предусматривать выполнение всего комплекса работ, описанных в данном техническом задании, и иное необходимое для достижения результата. Состав программы принять в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011. Вскрытие строительных конструкций, отбор проб материалов строительных конструкций, откопка и обратная засыпка шурфов для обследования конструкций фундаментов, восстановления конструкций после изъятия проб выполняет Заказчик. Выдача предварительных материалов по требованию Заказчика. |
|  | Состав и количество отчетных материалов, представляемых Заказчику по условиям Договора | 1. Исполнительные материалы в соответствии с ГОСТ 31937-2011г. по результатам предварительного (визуального) обследования зданий и сооружений котельных, включая техническое заключение, которые должны быть необходимыми и достаточными для принятия решения по обеспечению безопасности здания, в том числе по сооружениям, находящимся на территории. 2. Разработанные методические описания и обоснования применяемых технологических методов, технологий и регламентов, на основе которых проведены работы в ходе предварительного (визуального) обследования зданий. Отчетная документация предоставляется Заказчику на бумажных носителях в 3-х экземплярах, 1 экземпляр – в электронном виде на CD или DVD в нижеперечисленных форматах. Электронная версия отчетных материалов передается в двух вариантах: Редактируемая версия: - текстовые материалы, таблицы и ведомости в форматах MS Word 2003-2007 (*.doc), MS Excel 2003-2007 (*.xls) - графические материалы в формате AutoCad 2004 (*.dwg). - поверочные расчеты – в формате программы расчетного комплекса; Не редактируемая версия - полный отчет о выполненных работах в формате PDF с отсканированными листами с подписями разработчиков и печатями. В цветном варианте не ниже 300 dpi. |

Приложения:

А.1., А.2. – Ситуационный план размещения объекта.