ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20.01.2022 г.

Договор: № 27/12-2021 г. от 27.12.2021 г.

Заказчик: Егунян Нуне Аршалуисовна

Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы при передаче жилой площади от Застройщика Покупателю в квартире, расположенной по адресу: Московская область Одинцовский район, г. Одинцово

Москва 2022г

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-Производственное Предприятие «Альянс    Строителей и Инженеров» (ООО «НПП «АСИ»)

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «НПП «АСИ» ________________ Б. А. Теуважуков «___» января 2022 г.

Москва 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

Введение……………………………………………………………………………………………4

1.1 Основание для проведения экспертизы………………………………………………………4

1.2. Сведения о специалистах, участвующих в изысканиях………………………………….…5

1.3. Сведения об участниках экспертизы…………………………………………………………5

1.4 Список используемой литературы……………………………………………………………5

1.5. Дополнительные условия и ограничения……………………………………………………5

1.6. Термины и определения…………………………………………………………………….6-7

1.7. Этапы экспертизы……………………………………………………………………………..7

1.8. Методы исследования……………………………………………………………………….7-8

2. Перечень приборов и оборудования…..………………………………………………………..8

3.  Документы представленные Заказчиком………………………………………………………8

4.  Исследовательская часть…………………………………………………………………….8-16

5. ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………………….17-18

Приложение 1. Поверочные Акты на примененные измерительные приборы и инструменты

Приложение 2. Копия Акта комиссионного осмотра.

Приложение 3.Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов…………………………………………………………………………….18-26

### ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее экспертное заключение выполнено по результатам инженерных изысканий, на основании Договора № 27/12-2021/2 г от 27.12.2021 г. и допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО № 12 от 03 ноября 2021г. выданного Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания».

Целью настоящего заключения является:

- Определение соответствия выполненных строительно-монтажных работ требованиям технического регламента;

- Определение качества выполненных работ по монтажу отопительных приборов (радиаторов);

- Определение качества установленных оконных блоков и свето-прозрачных конструкций;

-  Подготовка Дефектной ведомости;

- Формирование коммерческого расчета стоимости устранения выявленных замечаний.

### 1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ.

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект технической экспертизы: | Жилое помещение (квартира) |
| Месторасположение Объекта: | Московская область Одинцовский район, |
| Основание и постановка задания технической экспертизы: | ДОГОВОР № 27/12-2021/2 от 27.12.2021 г. |
| Дата проведения технического обследования объекта экспертизы: | 29.12.2021 г. – 10.01.2022 г. |

### 1.2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

### ИЗЫСКАНИЯХ.

Теуважуков Муса Борисович – строительный эксперт, образование высшее, Окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина в 2005 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Стаж работы в строительстве – 10 лет, в области инженерных изысканий 7 лет. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

Зотьев Геннадий Ефимович

### 1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

В проведении экспертизы участвовали:

Представитель Заказчика: Егунян А.А. по Доверенности от 10.12.2021

89 АА 1219333

Представитель ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт Зотьев Г.Е.

Технический директор ООО «НПП «АСИ»» - Теуважуков М.Б.

Представитель Застройщика: Короткий Т.А. по Доверенности № 02.07/1 от 02.07.2021 г.

### 1.4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

-   СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

-    СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

- СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Часть 2. Окна».

- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым к стеновым проемам. Общие требования».

- ГОСТ 30-674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».

- ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия». Приложение Г. «Общие требования к монтажу дверных блоков».

- Постановление №170 от 23.09.2003г. «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

1.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• все данные, представленные в заключении, изложены верно и соответствуют действительности;

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и являются личными, независимыми и профессиональными мнением и заключением;

• эксперты не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения;

1.6. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.
Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).
Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.
Критерии оценки - установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.
Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.
Нормативный уровень технического состояния - категория технического состояния, при котором количественное и качественное значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).
Исправное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок.

Оконный проем - проем в стене (кровле) для монтажа одного или нескольких оконных блоков, конструкция которого предусматривает также установку монтажного уплотнения, откосов, сливов, подоконной доски.

Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

Оконный блок состоит из сборочных единиц: коробки и створчатых элементов, встроенных систем проветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов: жалюзи, ставни и др.

Балконный дверной блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для обеспечения сообщения внутреннего помещения с балконом (лоджией), естественного освещения помещения и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

Балконный дверной блок состоит из сборочных единиц: коробки, дверного полотна и, в отдельных случаях, фрамуги.

Полотно - сборочная единица балконного дверного блока рамочной конструкции, включающая светопрозрачное заполнение и, как правило, нижнюю глухую часть, выполненную в виде щитовой или филенчатой конструкции.

Светопрозрачное заполнение - заполнение из прозрачного листового стекла или стеклопакета.

Монтажный зазор - Пространство между поверхностью стенового проема и коробкой оконного (дверного) блока. Примечание - Различают торцевой (боковой) монтажный зазор - пространство между стеновым проемом и торцевой поверхностью оконной коробки и фронтальный монтажный зазор - пространство между поверхностью четверти (фальшчетверти) стенового проема и лицевой поверхностью оконной коробки.

Монтажный шов - Элемент узла примыкания, который представляет собой комбинацию из различных изоляционных материалов, заполняющих монтажный зазор и обладающий заданными характеристиками.

1.7. ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя два этапа:

Первый этап:

-     проведение выездных мероприятий и визуально-инструментальное обследование;

-     мониторинг рынка строительных услуг;

Второй этап:

-   Камеральная обработка полученных данных;

- Подготовка Дефектной ведомости;

- Формирование Технического заключения и передача Заказчику в 1-м экземпляре.

1.8. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Применен визуально-инструментальный метод осмотра.

1. Визуально-инструментальный осмотр объекта — выявление дефектов: трещин, коррозии и других отклонений, характеризующих нарушение требований технического регламента.

2. Выполнение фото-фиксации выявленных дефектов, а также конструкций здания или сооружения для возможности представления заказчику действительной картины технического состояния.

3. Проведение обмерных работ для описания конструкций.

3. Определение оценки технического состояния строительных конструкций и здания в целом по внешним наблюдениям и выявленным дефектам и повреждениям.

4. Составление дефектной ведомости на предоставленных заказчиком планах.

При формировании Коммерческого расчета, был применен метод сравнительного анализа – поиск в интернет ресурсах компаний, предоставляющих аналогичные услуги на отделочные работы, конструкции и строительные материалы. Формирование таблицы из 4 основных столбцов, в которых указываются ссылки на сайты организаций, предоставляющие аналогичные услуги на отделочные работы и строительные материалы, поиск стоимости отдельно-взятых работ и материалов, внесение в таблицу. Четвертый столбец указывает среднеарифметическую стоимость тех или иных работ или материалов.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- фотоаппарат Canon Power Shot G9;

- 5-метровая рулетка измерительная металлическая Miol 5м 10-603;

- Уровень лидер, 1 500 мм. Центринструмент Л4-1500

- Угольник строительный

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.

### - Схематичный план квартиры;

### 4.  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

В результате проведенных изысканий, в соответствии с требованиями Договора № 27/12-2021/2 от 27.12.2021 г.  комиссионно, при участии:

Представитель Заказчика:

Специалист ООО «НПП «АСИ» - Зотьев Г.Е.

Технический директор ООО «НПП «АСИ»» - Теуважуков М.Б.

Представитель Застройщика:

Провели мероприятия по обследованию жилого помещения (квартиры), расположенной по адресу: Московская область Одинцовский район, г. Одинцово, _______, в результате чего был подготовлен Акт комиссионного осмотра (Приложение № 2 к настоящему Заключению) и подготовлена Дефектная ведомость.

Таблица  1

Дефектная ведомость

| п/п | Выявленный дефект | Описание дефекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Установленные оконные блоки (заполнения) имеют зазоры монтажного шва (без учета подставочного профиля), между оконным проемом и оконным блоком со следующими значениями: По вертикальной оси (торцевой) – 20-40 мм. По горизонтальной оси (фронтальный) – 35-40 мм. Соответственно ширина монтажного шва между оконным блоком и оконным блоком составляет не менее 70 мм. Данный дефект приведет к возникновению холодного мостика, дальнейшей конденсации воздуха (точка росы) и возникновению грибковых наростов. Смотреть Фото № 1. | Нарушение требований ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым к стеновым проемам. Общие требования». Раздел 5. Технические требования. Подраздел 5.2. Требования к размерам. Таблица 2 - Размеры монтажного зазора Материал профильных элементов Габаритный размер оконного блока, мм Размер монтажного зазора, мм | Вертик. Гориз. 1 Дерево свыше 2000 10-45 5-20 2 Алюминиевые сплавы то же 15-60 5-20 3 ПВХ белого цвета 2000 20-60 10-20 4 ПВХ белого цвета 2000-3500 25-60 10-20 5 ПВХ, окрашенный в массе 2000 15-65 10-20 6 ПВХ, окрашенный в массе 2000-3500 15-60 15-20 Соответственно, превышение максимальных параметров разрешенных зазоров монтажных швов по горизонтальной оси, составляет 30-60 мм. В результате чего, монтаж оконных блоков нарушает требования ГОСТ 30971-2012. Данные замечания можно определить как неустранимый дефект. Так как нарастить оконный профиль, для обеспечения требуемой ширины монтажного шва, НЕВОЗМОЖНО. |
|  | На оконных блоках видны места растрескивания сварных швов (угол 450 стыковки горизонтального и вертикального профиля). Видны остатки монтажной пены, мелкие сдеры на внешних углах оконных профилей, наличие мест неоднородного цвета, отсутствует защитная пленка). Лоджия. Витраж остекления. Остатки посторонних предметов под плёнкой нижних створок. Коротко подрезаны штапики створок. Сколы на ручке верхней средней створки. Царапины лкп на нащельниках профилях рамы и створок. Требуется регулировка верхней средней створки. Местные неровности на поверхностях стен. Балконный блок. Царапины и сколы на пвх профилях рамы и балконной двери с внутренней стороны. Царапины на штапиках правой створки. Вмятина на глухой створке балконной двери. Зазоры между горизонтальным импостом и профилем балконной двери. Замят уплотнитель правой створки. Оконный блок 1. Царапины и сколы на пвх профилях рамы, левой и правой створки с внутренней стороны. Царапины на штапиках створок левой и правой. Требуется регулировка правой створки. Замяты уплотнители стеклопакетов по углам. Оконный блок 2. Сколы и царапины на пвх профилях рамы и всех створок с внутренней стороны. Царапины на штапиках всех створок. Сколы на ручке левой створки. Оконный блок 3. Царапины на внешних откосах. Замят уплотнитель стеклопакета левой створки. Данные замечания приводят к нарушению эстетического вида установленных оконных блоков. Смотреть Фото № 2-4 | Нарушение требований ГОСТ 30-674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия». Раздел 6. Правила приемки. «6.4 Приемочный контроль качества готовой продукции проводят поштучно, методом сплошного контроля. При этом проверяют: внешний вид изделий; наличие защитной пленки на лицевых поверхностях. 6.5 Изделия должны проходить контрольные приемосдаточные испытания, проводимые службой качества предприятия-изготовителя не реже одного раза в смену. При этом контролируют: прочность угловых соединений; требования к качеству сварных швов; требования к внешнему виду и наличию защитной пленки;…». Учитывая выявленные замечания, оконные блоки не соответствуют требованиям указанного выше ГОСТ 30-674-99. Данные замечания можно определить, как неустранимый дефект. Так как выявленные замечания образовались в результате производства окон ПВХ, транспортировки и монтаже. |
|  | При осмотре установленных свето-прозрачных ограждающих конструкций на лоджии, были выявлены следующие замечания: При изготовлении оконных профилей, на узлах сопряжения вертикальных и горизонтальных профилей видны зазоры, которые не имеют герметичного соединения. При установке доборных элементов (угловые планки примыкания, боковые короба, нижние короба облицовывающие закладные детали и т.д.) не примыкают и не имеют герметичной прослойки к примыкаемым элементам конструкции. В связи с чем, вероятна протечка воды, образование грибковых наростов и отсутствие замкнутости (обеспечения) теплового контура, который обеспечивает влаго- и воздухопроницаемость в монтажных швах. Отсутствуют уплотнители предотвращающие воздухо- и теплопроницаемость. Также, выявлены следующие замечания, которые нарушают общий эстетический вид конструкций: Остатки посторонних предметов под плёнкой нижних створок. Коротко подрезаны штапики створок. Сколы на ручке верхней средней створки. Царапины лкп на нащельниках профилях рамы и створок. Требуется регулировка верхней средней створки. Местные неровности на поверхностях стен. Смотреть фото № 4-7 | Нарушение требований ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». Раздел 5. Технические условия. Подраздел 5.1. Общие положения. «5.1.2 При разработке конструктивных решений монтажных швов должен использоваться комплекс материалов, работающих совместно и обеспечивающих выполнение следующих требований: - герметичность (непроницаемость) при воздействии атмосферных осадков и ветра в соответствии с действующими нормативными документами (НД); определяется по наружному слою; - отсутствие локального промерзания по контуру примыкания оконного блока к стеновому проему;… 5.1.3 Конструкция монтажного шва включает в себя три или четыре слоя, имеющих различное функциональное назначение: - основной центральный слой - обеспечение тепло-, звукоизоляции: - наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра); - внутренний слой герметизации - обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения…». На основании выше указанных нарушений, свето-прозрачные конструкции выполнены с нарушением соблюдения геометрических параметров. Планки примыкания и облицовочные короба не имеют внутреннего утепления. Эстетический вид не соответствует требованиям выше указанных регламентов. Данные замечания можно определить, как неустранимый дефект. Элементы алюминиевой конструкции, изначально, при производстве, были изготовлены с нарушением геометрических параметров существующего проема. |
|  | При осмотре входной двери были выявлены следующие замечания: Отклонение от вертикальной оси вертикальной конструкции. Отклонение составляет более 20 мм на длину измерительной рейки, что говорит о том, что на высоту стены отклонение составляет более 30 мм. Смотреть фото № 8-9. | Нарушение требований СП 70.133330.2017 «Несущие и ограждающие конструкции». Подраздел 9.18. Приемка конструкций. Таблица 9.8. «Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали: на один этаж. Для крупных блоков. Предельные отклонения указаны в мм. Максимальное отклонение на высоту помещения: 10 мм.» Нарушение требований ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия». Приложение Г. «Общие требования к монтажу дверных блоков» «Г.б Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей коробок смонтированных изделий не должно превышать 1.5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. В случае, если противоположные профили отклонены в разные стороны («скручиваниев коробки), их суммарное отклонение от нормали не должно превышать 3 мм. Дверной блок устанавливают в подготовленный дверной проем симметрично относительно центральной вертикали проема. Отклонение от симметричности не должно превышать 3 мм в сторону откоса проема, предназначенного для крепления профиля коробки с петлями. Отклонение от симметричности в другую сторону проема не рекомендуется. Г.7 Для заполнения монтажных зазоров {швов) наружшх изделий применяют монтажную пену, силиконовые герметики, предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ) (компрессионные ленты), изолирующие пенополиуретановые шнуры, лвноутеплители. минеральную вату и другие материалы, имеющие гигиеническое заключение и обеспечивающие требуемые эксплуатационные показатели швов». |
|  | Выявлены места возникновения грибковых наростов (потолок), справа от прохода инженерных коммуникаций (вентиляция и канализационный стояк). Также, в зоне прохода инженерных коммуникаций, отчетливо видны высолы в зоне заделанного технологического отверстия на потолке. Проявление грибка говорит о заражении уложенного в дело бетонной смеси, причину заражения определить, без проектной документации, не представляется возможным. Проявление высолов говорит о том, что внутри шахты образовывается | Выявить технический регламент, который который определят характер нарушений, не представляется возможным, без ознакомления с проектной документацией. |

На основании подготовленной Дефектной ведомости, отчетливо понятны мероприятия по замене установленных оконных блоков, восстановлению вертикальных конструкций с предельным отклонением до 10 мм, демонтажу дверного блока, установке в соответствии с требованиями ГОСТ 31173-2016. Определения причин возникновения на потолке грибковых наростов и высолов.

Таблица  2

Ведомость объемов

| п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Демонтаж оконных блоков из ПВХ | Ед. | 3 |
|  | Демонтаж дверного блока и дверного полотна из ПВХ | Ед. | 1 |
|  | Демонтаж светопрозрачной конструкции | Ед. | 1 |
|  | Демонтаж входной металлической двери (2 100*800) | Ед. | 1 |
|  | МОНТАЖНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Изготовление и монтаж оконного блока из ПВХ Окно 1 – 2,1 м.кв. Окно 2 – 2,1 м.кв. Окно 3 – 2,1 м.кв. | Ед. | 3 |
|  | Изготовление и монтаж дверного блока с полотном окном из ПВХ 2,73 м.кв. | Ед. | 1 |
|  | Монтаж входной металлической двери 1,89 | Ед. | 1 |
|  | Монтаж дверных наличников | М.пог. | 5,8 |
|  | Изготовление витражных светопрозрачных конструкций из аллюминиевых профилей. |  |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

Таблица  3

Анализ среднерыночной стоимости работ

| п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Среднеарифметическая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | http://garantstroikompleks.ru/prajs-list | https://remvverhstroy.ru/ | https://stroimaterial-moskva.ru/uslughi/rastsenki-na-otdelochnye-raboty-v-moskve/ |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Демонтаж оконных блоков из ПВХ | Ед. | 3 | 490 | 1 200 | 780 | 823 |
|  | Демонтаж дверного блока и дверного полотна из ПВХ | Ед. | 1 | 970 | 1 200 | 780 | 983 |
|  | Демонтаж светопрозрачной конструкции | М.кв | 1 | 3 000 | 2 800 | 1470 | 2 500 |
|  | Демонтаж входной металлической двери | Ед. | 1 | 2 200 | Учтена в установке | 380 | 1290 |
|  | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Двухкамерные, с монтажом и отливом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | https://www.panokna.ru/plastikovye-okna/kalkulator-stoimosti-online | https://okna-segodnya.ru/calc/ | https://okno-msk.ru/ceny/#calc |  |
|  | Изготовление и монтаж оконного блока из ПВХ Окно 1 – 2,1 м.кв. Окно 2 – 2.1 м.кв. Окно 3 – 2,1 м.кв. | Ед. | 1 | 21 449 | 15 282 | 16 218 | 17 649 |
|  | Изготовление и монтаж дверного блока с полотном окном из ПВХ 2,73 м.кв. | Ед. | 1 | 19 240 | 16 700 | 27 519 | 21153 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Скриншот № 1*ниже таблицы | Скриншот № 2*ниже таблицы | Скриншот № 3*ниже таблицы |  |
|  | Изготовление двери металлической | Ед. | 1 | 15 500 | 18 500 | 12 420 | 15 473 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | http://garantstroikompleks.ru/prajs-list | https://remvverhstroy.ru/ | https://stroimaterial-moskva.ru/uslughi/rastsenki-na-otdelochnye-raboty-v-moskve/ |  |
|  | Монтаж входной металлической двери 2 100*800 | Ед. | 1 | 2 200 | 4 800 (взято 70% от цены) | 1 950 | 2 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | http://www.fabokon.ru/endCalculate.php | https://okna-sirius.ru/windows_aluminum_calculator | https://www.msk.okna-servise.com/kalkulyator-alyuminievyh-okon/ |  |
|  | Изготовление и монтаж светопрозрачной конструкции | М.кв. | 9,6 | 21 002 | 15 577 | 28149 | 21 576 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Доставка изделий из ПВХ | маш | 1 | Среднерыночная стоимость 8 500 рублей |
|  | Доставка светопрозрачной конструкции | маш | 1 | Среднерыночная стоимость 8 500 рублей |

Скриншот № 1

Скриншот № 2.

Скриншот № 3

Таблица 4

Коммерческий расчет стоимости работ и материалов

| п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество | Среднеарифметическая цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Демонтаж оконных блоков из ПВХ | Ед. | 3 | 823 | 2 469 |
|  | Демонтаж дверного блока и дверного полотна из ПВХ | Ед. | 1 | 983 | 983 |
|  | Демонтаж светопрозрачной конструкции | Ед. | 1 | 2 500 | 2 500 |
|  | Демонтаж металлической двери | Ед. | 1 | 1 290 | 1 290 |
|  | Итого по разделу: | 7 242 |
| МОНТАЖНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Изготовление и монтаж оконного блока из ПВХ | Ед. | 3 | 17 649 | 52 947 |
|  | Изготовление монтаж монтаж дверного блока и полотна из ПВХ | Ед. | 1 | 21153 | 21153 |
|  | Изготовление дверных металлических дверей | Ед. | 1 | 15 473 | 15 473 |
|  | Монтаж входной металлической двери М.кв. – 1,6 | Ед. | 1 | 2 500 | 2 500 |
|  | Изготовление и монтаж светопрозрачной конструкции |  |  | 21 576 | 21 576 |
|  | Итого по разделу: | 113 829 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Доставка изделий из ПВХ | маш | 1 | 8 500 | 8 500 |
|  | Доставка металлического блока с дверным полотном | маш | 1 | 8 500 | 8 500 |
|  | Доставка свтопрозрачной конструкции | маш | 1 | 8 500 | 8 500 |
|  | Итого по разделу: | 25 500 |
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ | 146 541 |

5. ВЫВОДЫ.

В результате проведенных изысканий по Договору № 27/12-2021 от 27.12.2021 г., согласно разделу 4. Исследовательская часть, была сформирована стоимость восстановительных работ, которая составляет 146 541 (сто сорок шесть тысяч пятьсот сорок один) рубль.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТО-ФИКСАЦИИ.

Фото № 1. Толщина монтажного шва 80 мм.

Фото № 2. Сдиры и монтажная пена на оконном блоке. Растрескивание сварных швов.

Фото № 3. Следы монтажной пены на профиле оконного блока. Сдиры на сварном шве (царапины).

Фото № 4. Отсутствует плотное примыкание профиля витража и прижимной планки.

Фото № 5. Зазоры между коробом и монолитным основанием. Запиливание (борозды) металлических изделий больше необходимого разреза. Отсутствие герметичного замка на сопряжении прижимной планки и основания пола.

Фото № 6. Аналогичные замечания по правой стороне витражной конструкции.

Фото № 7. Многочисленные царапины, проявление коррозии, отсутствие утепления внутреннего пространства прижимных планок и боковых коробов.

Фото № 8. Отклонения от вертикальной оси более 20 мм на измерительную рейку длиной 1 500 мм. Вертикальная конструкция с левой стороны от входной двери.

Фото № 9. Аналогичные замечания предыдущего фото, с правой стороны от дверного блока.

Фото № 11. Проявление высолов в заделанном технологическом отверстии, в зоне прохождения инженерных коммуникаций (вентиляция и канализационный стояк).

#### Строительный эксперт                                              Г.Е. Зотьев

#### Технический директор                                                М. Б. Теуважуков

Приложение № 1. Поверочные Акты на оборудование и инструменты.

Приложение 2. Копия Акта комиссионного осмотра.

Приложение 3. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов.