ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30/12-2021

Договор: № 27/12-2021/2 г. от 27.12.2021 г.

Заказчик:

Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы при передаче жилой площади от Застройщика Покупателю в квартире, расположенной по адресу: Московская область

Москва 2022г

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-Производственное Предприятие «Альянс    Строителей и Инженеров» (ООО «НПП «АСИ»)

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «НПП «АСИ» ________________ Б. А. Теуважуков «___» января 2022 г.

Москва 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

Введение……………………………………………………………………………………………4

1.1 Основание для проведения экспертизы………………………………………………………4

1.2. Сведения о специалистах, участвующих в изысканиях………………………………….…5

1.3. Сведения об участниках экспертизы…………………………………………………………5

1.4 Список используемой литературы……………………………………………………………5

1.5. Дополнительные условия и ограничения……………………………………………………5

1.6. Термины и определения…………………………………………………………………….6-7

1.7. Этапы экспертизы……………………………………………………………………………..7

1.8. Методы исследования……………………………………………………………………….7-8

2. Перечень приборов и оборудования…..………………………………………………………..8

3.  Документы представленные Заказчиком………………………………………………………8

4.  Исследовательская часть…………………………………………………………………….8-16

5. ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………………….17-18

Приложение 1. Поверочные Акты на примененные измерительные приборы и инструменты

Приложение 2. Копия Акта комиссионного осмотра.

Приложение 3.Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов…………………………………………………………………………….18-26

### ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее экспертное заключение выполнено по результатам инженерных изысканий, на основании Договора № 27/12-2021/2 г от 27.12.2021 г. и допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО № 12 от 03 ноября 2021г. выданного Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания».

Целью настоящего заключения является:

- Определение соответствия выполненных строительно-монтажных работ требованиям технического регламента;

- Определение качества выполненных работ по монтажу отопительных приборов (радиаторов);

- Определение качества установленных оконных блоков и свето-прозрачных конструкций;

-  Подготовка Дефектной ведомости;

- Формирование коммерческого расчета стоимости устранения выявленных замечаний.

### 1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ.

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект технической экспертизы: | Жилое помещение (квартира) |
| Месторасположение Объекта: | Московская область Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Сколковская, 9А кв. 487 |
| Основание и постановка задания технической экспертизы: | ДОГОВОР № 27/12-2021/2 от 27.12.2021 |
| Дата проведения технического обследования объекта экспертизы: | 29.12.2021 г. – 20.01.2022 г. |

### 1.2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

### ИЗЫСКАНИЯХ.

Теуважуков Муса Борисович – строительный эксперт, образование высшее, Окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина в 2005 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Стаж работы в строительстве – 10 лет, в области инженерных изысканий 7 лет. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

Зотьев Геннадий Ефимович

### 1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

В проведении экспертизы участвовали:

Представитель Заказчика: Егунян А.А. по Доверенности от 10.12.2021

89 АА 1219333.

Представитель ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт Зотьев Г.Е.

Технический директор ООО «НПП «АСИ»» - Теуважуков М.Б.

Представитель Застройщика: Короткий Т.А. по Доверенности № 02.07/1 от 02.07.2021 г.

### 1.4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

-   СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

-    СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

- СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Часть 2. Окна».

- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым к стеновым проемам. Общие требования».

- ГОСТ 30-674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».

- ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия». Приложение Г. «Общие требования к монтажу дверных блоков».

- Постановление №170 от 23.09.2003г. «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

1.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• все данные, представленные в заключении, изложены верно и соответствуют действительности;

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и являются личными, независимыми и профессиональными мнением и заключением;

• эксперты не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения;

1.6. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.
Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).
Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.
Критерии оценки - установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.
Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.
Нормативный уровень технического состояния - категория технического состояния, при котором количественное и качественное значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).
Исправное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок.

Оконный проем - проем в стене (кровле) для монтажа одного или нескольких оконных блоков, конструкция которого предусматривает также установку монтажного уплотнения, откосов, сливов, подоконной доски.

Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

Оконный блок состоит из сборочных единиц: коробки и створчатых элементов, встроенных систем проветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов: жалюзи, ставни и др.

Балконный дверной блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для обеспечения сообщения внутреннего помещения с балконом (лоджией), естественного освещения помещения и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

Балконный дверной блок состоит из сборочных единиц: коробки, дверного полотна и, в отдельных случаях, фрамуги.

Полотно - сборочная единица балконного дверного блока рамочной конструкции, включающая светопрозрачное заполнение и, как правило, нижнюю глухую часть, выполненную в виде щитовой или филенчатой конструкции.

Светопрозрачное заполнение - заполнение из прозрачного листового стекла или стеклопакета.

Монтажный зазор - Пространство между поверхностью стенового проема и коробкой оконного (дверного) блока. Примечание - Различают торцевой (боковой) монтажный зазор - пространство между стеновым проемом и торцевой поверхностью оконной коробки и фронтальный монтажный зазор - пространство между поверхностью четверти (фальшчетверти) стенового проема и лицевой поверхностью оконной коробки.

Монтажный шов - Элемент узла примыкания, который представляет собой комбинацию из различных изоляционных материалов, заполняющих монтажный зазор и обладающий заданными характеристиками.

1.7. ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя два этапа:

Первый этап:

-     проведение выездных мероприятий и визуально-инструментальное обследование;

-     мониторинг рынка строительных услуг;

Второй этап:

-   Камеральная обработка полученных данных;

- Подготовка Дефектной ведомости;

- Формирование Технического заключения и передача Заказчику в 1-м экземпляре.

1.8. МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ.

Применен визуально-инструментальный метод осмотра.

1. Визуально-инструментальный осмотр объекта — выявление дефектов: трещин, коррозии и других отклонений, характеризующих нарушение требований технического регламента.

2. Выполнение фото-фиксации выявленных дефектов, а также конструкций здания или сооружения для возможности представления заказчику действительной картины технического состояния.

3. Проведение обмерных работ для описания конструкций.

3. Определение оценки технического состояния строительных конструкций и здания в целом по внешним наблюдениям и выявленным дефектам и повреждениям.

4. Составление дефектной ведомости на предоставленных заказчиком планах.

При формировании Коммерческого расчета, был применен метод сравнительного анализа – поиск в интернет ресурсах компаний, предоставляющих аналогичные услуги на отделочные работы, конструкции и строительные материалы. Формирование таблицы из 4 основных столбцов, в которых указываются ссылки на сайты организаций, предоставляющие аналогичные услуги на отделочные работы и строительные материалы, поиск стоимости отдельно-взятых работ и материалов, внесение в таблицу. Четвертый столбец указывает среднеарифметическую стоимость тех или иных работ или материалов.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- фотоаппарат Canon Power Shot G9;

- 5-метровая рулетка измерительная металлическая Miol 5м 10-603;

- Уровень лидер, 1 500 мм. Центринструмент Л4-1500

- Угольник строительный

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.

### - Схематичный план квартиры;

### 4.  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

В результате проведенных изысканий, в соответствии с требованиями Договора № 27/12-2021/2 от 27.12.2021 г.  комиссионно, при участии:

Представитель Заказчика: Егунян А.А.

Специалист ООО «НПП «АСИ» - Зотьев Г.Е.

Технический директор ООО «НПП «АСИ»» - Теуважуков М.Б.

Представитель Застройщика: Короткий Т.А. по Доверенности № 02.07/1 от 02.07.2021 г.

Провели мероприятия по обследованию жилого помещения (квартиры), расположенной по адресу: Московская область Одинцовский район, _____________________________, в результате чего был подготовлен Акт комиссионного осмотра (Приложение № 2 к настоящему Заключению) и подготовлена Дефектная ведомость.

Таблица  1

Дефектная ведомость

| п/п | Выявленный дефект | Описание дефекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Установленные оконные блоки (заполнения) имеют зазоры монтажного шва (без учета подставочного профиля), между оконным проемом и оконным блоком со следующими значениями: По вертикальной оси (торцевой) – 20-40 мм. По горизонтальной оси (фронтальный) – 35-40 мм. Соответственно ширина монтажного шва между оконным блоком и оконным блоком составляет не менее 70 мм. Данный дефект приведет к возникновению холодного мостика, дальнейшей конденсации воздуха (точка росы) и возникновению грибковых наростов. Смотреть Фото № 1 и 2. | Нарушение требований ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым к стеновым проемам. Общие требования». Раздел 5. Технические требования. Подраздел 5.2. Требования к размерам. Таблица 2 - Размеры монтажного зазора Материал профильных элементов | Габаритный размер оконного блока, мм Размер монтажного зазора, мм Вертик. Гориз. 1 Дерево свыше 2000 10-45 5-20 2 Алюминиевые сплавы то же 15-60 5-20 3 ПВХ белого цвета 2000 20-60 10-20 4 ПВХ белого цвета 2000-3500 25-60 10-20 5 ПВХ, окрашенный в массе 2000 15-65 10-20 6 ПВХ, окрашенный в массе 2000-3500 15-60 15-20 Соответственно, превышение максимальных параметров разрешенных зазоров монтажных швов по горизонтальной оси, составляет 30-60 мм. В результате чего, монтаж оконных блоков нарушает требования ГОСТ 30971-2012. Данные замечания можно определить как неустранимый дефект. Так как нарастить оконный профиль, для обеспечения требуемой ширины монтажного шва, НЕВОЗМОЖНО. |
|  | На оконных блоках видны места растрескивания сварных швов (угол 450 стыковки горизонтального и вертикального профиля). Видны остатки монтажной пены, мелкие сдеры на внешних углах оконных профилей, наличие мест неоднородного цвета, отсутствует защитная пленка). Оконный блок 1. Царапины на пвх профилях рамы и створок, штапиках створок. Сколы ламинации на профиле рамы с внешней стороны. Оконный блок 2. Сколы на ручке правой створки. Царапины на левом внешнем откосе. Царапины на пвх профилях рамы створок и штапиках створок. Балконный блок. Царапины на пвх профиле рамы, балконной двери и штапиках и балконной двери. Требуется регулировка балконной двери (трение в притворе). Данные замечания приводят к нарушению эстетического вида установленных оконных блоков. Смотреть Фото № 3-7. | Нарушение требований ГОСТ 30-674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия». Раздел 6. Правила приемки. «6.4 Приемочный контроль качества готовой продукции проводят поштучно, методом сплошного контроля. При этом проверяют: внешний вид изделий; наличие защитной пленки на лицевых поверхностях. 6.5 Изделия должны проходить контрольные приемосдаточные испытания, проводимые службой качества предприятия-изготовителя не реже одного раза в смену. При этом контролируют: прочность угловых соединений; требования к качеству сварных швов; требования к внешнему виду и наличию защитной пленки;…». Учитывая выявленные замечания, оконные блоки не соответствуют требованиям указанного выше ГОСТ 30-674-99. Данные замечания можно определить, как неустранимый дефект. Так как выявленные замечания образовались в результате производства окон ПВХ, транспортировки и монтаже. |
|  | При осмотре установленных свето-прозрачных ограждающих конструкций на лоджии, были выявлены следующие замечания: При изготовлении оконных профилей, на узлах сопряжения вертикальных и горизонтальных профилей видны зазоры, которые не имеют герметичного соединения. При установке доборных элементов (угловые планки примыкания, боковые короба, нижние короба облицовывающие закладные детали и т.д.) не примыкают и не имеют герметичной прослойки к примыкаемым элементам конструкции. В связи с чем, отчетливо видна протечка воды, образование грибковых наростов и отсутствие замкнутости (обеспечения) теплового контура, который обеспечивает влаго- и воздухопроницаемость в монтажных швах. Отсутствуют уплотнители предотвращающие воздухо- и теплопроницаемость. Также, выявлены следующие замечания, которые нарушают общий эстетический вид конструкций: Сколы лкп на ручке створки #3. Остатки посторонних предметов под плёнкой стеклопакетов нижних створок 2,3. Морщины на пленке нижнего стеклопакета 2. Зазоры и уступы между смежными штапиками нижних створок и верхних 2,3. Царапины лкп на профилях рамы, створок и нащельниках. Зазоры между смежными элементами верхней створки 3 (верхний левый угол). Местные неровности на поверхностях стен. Смотреть фото № 8-14 | Нарушение требований ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». Раздел 5. Технические условия. Подраздел 5.1. Общие положения. «5.1.2 При разработке конструктивных решений монтажных швов должен использоваться комплекс материалов, работающих совместно и обеспечивающих выполнение следующих требований: - герметичность (непроницаемость) при воздействии атмосферных осадков и ветра в соответствии с действующими нормативными документами (НД); определяется по наружному слою; - отсутствие локального промерзания по контуру примыкания оконного блока к стеновому проему;… 5.1.3 Конструкция монтажного шва включает в себя три или четыре слоя, имеющих различное функциональное назначение: - основной центральный слой - обеспечение тепло-, звукоизоляции: - наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра); - внутренний слой герметизации - обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения…». На основании выше указанных нарушений, свето-прозрачные конструкции выполнены с нарушением соблюдения геометрических параметров. Планки примыкания и облицовочные короба не имеют внутреннего утепления. Эстетический вид не соответствует требованиям выше указанных регламентов. Данные замечания можно определить, как неустранимый дефект. Элементы алюминиевой конструкции, изначально, при производстве, были изготовлены с нарушением геометрических параметров существующего проема. |
|  | При осмотре входной двери были выявлены следующие замечания: Наличники смонтированные на откосы дверей не прилегают к основанию стены из-за большого слоя штукатурки или шпаклевочного слоя в пазух между наличником и вертикальной конструкции (стены). Смотреть фото № 15-17. Также выявлено отклонение дверного блока от вертикальной оси. В результате чего, данное нарушение говорит об естественном отклонении дверного полотна. Смотреть фото № 18. | Нарушение требований ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия». Приложение Г. «Общие требования к монтажу дверных блоков». «Г.б Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей коробок смонтированных изделий не должно превышать 1.5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. В случае, если противоположные профили отклонены в разные стороны («скручиваниев коробки), их суммарное отклонение от нормали не должно превышать 3 мм. Дверной блок устанавливают в подготовленный дверной проем симметрично относительно центральной вертикали проема. Отклонение от симметричности не должно превышать 3 мм в сторону откоса проема, предназначенного для крепления профиля коробки с петлями. Отклонение от симметричности в другую сторону проема не рекомендуется. Г.7 Для заполнения монтажных зазоров {швов) наружшх изделий применяют монтажную пену, силиконовые герметики, предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ) (компрессионные ленты), изолирующие пенополиуретановые шнуры, лвноутеплители. минеральную вату и другие материалы, имеющие гигиеническое заключение и обеспечивающие требуемые эксплуатационные показатели швов». |

На основании подготовленной Дефектной ведомости, отчетливо понятны мероприятия по замене установленных оконных блоков, демонтажу дверного блока, установке в соответствии с требованиями ГОСТ 31173-2016 и замене облицовочных наличников.

Таблица  2

Ведомость объемов

| п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Демонтаж оконных блоков из ПВХ | Ед. | 3 |
|  | Демонтаж дверного блока и дверного полотна из ПВХ | Ед. | 1 |
|  | Демонтаж светопрозрачной конструкции | Ед. | 1 |
|  | Демонтаж входной металлической двери (2 100*800) | Ед. | 1 |
|  | МОНТАЖНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Изготовление и монтаж оконного блока из ПВХ Окно 1 – 2,1 м.кв. Окно 2 – 2,1 м.кв. Окно 3 – 2,1 м.кв. | Ед. | 3 |
|  | Изготовление и монтаж дверного блока с полотном окном из ПВХ 2,73 м.кв. | Ед. | 1 |
|  | Монтаж входной металлической двери 1,89 | Ед. | 1 |
|  | Монтаж дверных наличников | М.пог. | 5,8 |
|  | Изготовление витражных светопрозрачных конструкций из аллюминиевых профилей. |  |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

Таблица  3

Анализ среднерыночной стоимости работ

| п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Среднеарифметическая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | http://garantstroikompleks.ru/prajs-list | https://remvverhstroy.ru/ | https://stroimaterial-moskva.ru/uslughi/rastsenki-na-otdelochnye-raboty-v-moskve/ |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Демонтаж оконных блоков из ПВХ | Ед. | 3 | 490 | 1 200 | 780 | 823 |
|  | Демонтаж дверного блока и дверного полотна из ПВХ | Ед. | 1 | 970 | 1 200 | 780 | 983 |
|  | Демонтаж светопрозрачной конструкции | М.кв | 1 | 3 000 | 2 800 | 1470 | 2 500 |
|  | Демонтаж входной металлической двери | Ед. | 1 | 2 200 | Учтена в установке | 380 | 1290 |
|  | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Двухкамерные, с монтажом и отливом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | https://www.panokna.ru/plastikovye-okna/kalkulator-stoimosti-online | https://okna-segodnya.ru/calc/ | https://okno-msk.ru/ceny/#calc |  |
|  | Изготовление и монтаж оконного блока из ПВХ Окно 1 – 2,1 м.кв. Окно 2 – 2.1 м.кв. Окно 3 – 2,1 м.кв. | Ед. | 1 | 21 043 | 18 958 | 21 055 | 20 352 |
|  | Изготовление и монтаж дверного блока с полотном окном из ПВХ 2,73 м.кв. | Ед. | 1 | 19 240 | 16 700 | 27 519 | 21153 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Скриншот № 1*ниже таблицы | Скриншот № 2*ниже таблицы | Скриншот № 3*ниже таблицы |  |
|  | Изготовление двери металлической | Ед. | 1 | 15 500 | 18 500 | 12 420 | 15 473 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | http://garantstroikompleks.ru/prajs-list | https://remvverhstroy.ru/ | https://stroimaterial-moskva.ru/uslughi/rastsenki-na-otdelochnye-raboty-v-moskve/ |  |
|  | Монтаж входной металлической двери 2 100*800 | Ед. | 1 | 2 200 | 4 800 (взято 70% от цены) | 1 950 | 2 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | http://www.fabokon.ru/endCalculate.php | https://okna-sirius.ru/windows_aluminum_calculator | https://www.msk.okna-servise.com/kalkulyator-alyuminievyh-okon/ |  |
|  | Изготовление и монтаж светопрозрачной конструкции | М.кв. | 9,6 | 21 002 | 15 577 | 28149 | 21 576 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Доставка изделий из ПВХ | маш | 1 | Среднерыночная стоимость 8 500 рублей |
|  | Доставка светопрозрачной конструкции | маш | 1 | Среднерыночная стоимость 8 500 рублей |

Скриншот № 1

Скриншот № 2.

Скриншот № 3

Таблица 4

Коммерческий расчет стоимости работ и материалов

| п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество | Среднеарифметическая цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Демонтаж оконных блоков из ПВХ | Ед. | 3 | 823 | 2 469 |
|  | Демонтаж дверного блока и дверного полотна из ПВХ | Ед. | 1 | 983 | 983 |
|  | Демонтаж светопрозрачной конструкции | Ед. | 1 | 2 500 | 2 500 |
|  | Демонтаж металлической двери | Ед. | 1 | 1 290 | 1 290 |
|  | Итого по разделу: | 7 242 |
| МОНТАЖНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Изготовление и монтаж оконного блока из ПВХ | Ед. | 3 | 20 352 | 61 056 |
|  | Изготовление монтаж монтаж дверного блока и полотна из ПВХ | Ед. | 1 | 21153 | 21153 |
|  | Изготовление дверных металлических дверей | Ед. | 1 | 15 473 | 15 473 |
|  | Монтаж входной металлической двери М.кв. – 1,6 | Ед. | 1 | 2 500 | 2 500 |
|  | Изготовление и монтаж светопрозрачной конструкции |  |  | 21 576 | 21 576 |
|  | Итого по разделу: | 121 758 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Доставка изделий из ПВХ | маш | 1 | 8 500 | 8 500 |
|  | Доставка металлического блока с дверным полотном | маш | 1 | 8 500 | 8 500 |
|  | Доставка свтопрозрачной конструкции | маш | 1 | 8 500 | 8 500 |
|  | Итого по разделу: | 25 500 |
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ | 154 500 |

5. ВЫВОДЫ.

В результате проведенных изысканий по Договору № 27/12-2021/2 от 27.12.2021 г., согласно разделу 4. Исследовательская часть, была сформирована стоимость восстановительных работ, которая составляет 154 500 (сто  пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.

Технический директор ООО «НПП «АСИ» __________________Теуважуков М.Б.

Строительный эксперт ООО «НПП «АСИ» __________________Зотьев Г.Е.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТО-ФИКСАЦИИ.

Фото № 1. Толщина монтажного шва 80 мм.

Фото № 2. Толщина монтажного шва 65 мм.

Фото № 3. Сдиры и монтажная пена на оконном блоке. Растрескивание сварных швов.

Фото № 4. Следы монтажной пены на профиле оконного блока.

Фото № 5. Царапины на петле. Остатки монтажной пены.

Фото № 6. Растрескивание сварных швов, остатки монтажной пены на профиле.

Фото № 7. Остатки монтажной пены.

Фото № 8. Грибковые наросты из-за проникновения влаги. Отсутствие герметичной прокладки на прижимной планке.

Фото № 9. Отсутствует плотное примыкание профиля витража и прижимной планки.

Фото № 10. Грибковые наросты и замечания аналогичное предыдущему фото.

Фото № 11. Те же замечания.

Фото № 12. Зазоры между прижимной планкой, грибковые наросты на коробе.

Фото № 13. Грибковые наросты, отсутствие герметичности на прижимной планке, в том числе на узле сопряжения с закладными.

Фото № 14. Аналогичные замечания, указанные на предыдущем фото.

Фото № 15. Отклонение от вертикальной оси дверного наличника.

Фото № 16. Аналогичные замечания предыдущего фото. Изгиб наличника из-за лишнего слоя штукатурки или шпаклевки.

Фото № 17. Аналогичные замечания предыдущего фото, по горизонтальной оси.

Фото № 18. Отклонения от вертикальной оси дверного блока, характеризующие неправильную установку, которая, соответственно, передается на дверное полотно.

Приложение № 1. Поверочные Акты на оборудование и инструменты.

Приложение 2. Копия Акта комиссионного осмотра.

Приложение 3. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов.