ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заказчик: Комитет по физической культуре и спорту

муниципального образования городской округ Люберцы

Московской области

Муниципальный контракт № 17/05-19/ю от 27.05.2019 г.

Многофункциональная детская хоккейная площадка: Московская обл., г. о. Люберцы, пос. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 2

Москва 2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-Производственное Предприятие «Альянс    Строителей и Инженеров» (ООО «НПП «АСИ»)

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «НПП «АСИ» ________________ Б.А. Теуважуков _____ августа 2019 г.

Тема: «Независимая строительно-техническая экспертиза работ по оборудованию многофункциональной детской хоккейной площадки в рамках ст. 94 Закона № 44-ФЗ», расположенной по адресу: МО, г. о. Люберцы, пос. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 2

Москва 2019 г.

CОДЕРЖАНИЕ

- Введение………………………………………...……………...…………….4

  - Основание для проведения экспертизы ……………………………..........4

  - Сведения о специалистах, участвующих в экспертизе …………... .........5

  - Сведения об участниках экспертизы………………………………...… ...5

  - Список используемой литературы……………..…….……………....……6

  - Перечень приборов и оборудования……………………………………....6

  - Перечень представленной документации………………………………...6

- Этапы экспертизы   ………………………………………………..…….6

- Дополнительные условия и ограничения ……………………………...7

- Исследовательская часть ……………………………………………......8

- Выводы и рекомендации………………………………………………..35

Приложение 1. Протокол обследования основания………………….…...37

Приложение 2. Паспорта конструкций…………………………………….46

Приложение 3. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов…………………………………………………………92

- ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее экспертное заключение выполнено на основании Муниципального контракта № 17/05-19/ю от 27.05.2019 г. Предметом Муниципального контракта является: Независимая строительно-техническая экспертиза работ по оборудованию многофункциональной детской хоккейной площадки в рамках ст. 94 Закона № 44-ФЗ, расположенной по адресу: МО, г.о. Люберцы, пос. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 2, в соответствии и объеме с Техническим заданием (Приложение № 5 к Муниципальному контракту № 212617).

Услуги оказываются в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения».

  - ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ.

| Заказчик: | Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования городской округ Люберцы Московской области |
| --- | --- |
| Объект технической экспертизы: | Многофункциональная хоккейная площадка |
| Месторасположение объекта: | д. 2, ул. Текстильщиков, пос. Октябрьский, г. о. Люберцы, Московская обл. |
| Основание и постановка задания технической экспертизы: | Муниципальный контракт № 17/05-19/ю от 27.05.2019 г. |
| Дата проведения технической экспертизы: | 28.08.2019 г. |

1.2 СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

В ОБСЛЕДОВАНИИ.

Кеменов Сергей Александрович - строительный эксперт, образование высшее. Окончил «Воронежский инженерно-строительный институт». Факультет – промышленное и гражданское строительство. Стаж работы по специальности - 38 лет. Состоит в национальном реестре специалистов НОСТРОЙ за номером С-48-086631.

Должность сотрудника в организации ООО «НПП «АСИ» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

Зотьев Геннадий Ефимович -  строительный эксперт, образование высшее. Окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище. Стаж работы по специальности - 35 лет. Стаж работы в строительстве – 12 лет. В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Частном учреждении «Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе «Промышленное и гражданское строительство».

Должность сотрудника в организации ООО «НПП «АСИ» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

# СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

В проведении экспертизы участвовали:

Представитель Заказчика: Стрекаловский Сергей Владимирович.

Представители ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт Кеменов Сергей Александрович; строительный эксперт - Зотьев Геннадий Ефимович.

1.4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения».

- ГОСТ 52169-2012 «Оборудования и покрытия детских игровых площадок».

- ГОСТ 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации».

1.5 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- фотоаппарат Canon Power Shot G9;

- 5-метровая рулетка измерительная металлическая Miol 5м 10-603;

1.6	ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

- Муниципальный контракт № 212617.

- Техническое задание на выполнение работ (Приложение № 5 к Муниципальному контракту № 212617).

- Сертификаты соответствия.

- Паспорта на конструкции.

2. ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя два этапа:

Первый этап:

- визуальное обследование выполненных работ по оборудованию многофункциональной хоккейной площадки;

- проведение фото-фиксации;

- сверка наличия установленного оборудования и конструкций в соответствии с Техническим заданием;

- обследование качества установки оборудования и конструкций площадки.

Второй этап:

      - анализ полученной информации;

- подготовка технического Заключения с выводами и рекомендациями;

- оформление и передача Технического заключения Заказчику в 1 экз.

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Выводы, содержащиеся в независимой экспертизе, ограничиваются следующим: эксперты исходят из того, что представленная Заказчиком (Комитет по физической культуре и спорту городской округ Люберцы Московской обл.) информация является точной и достоверной, и не проводили ее проверку.

Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• все данные, представленные в заключении, изложены верно и соответствуют действительности;

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и является личными, независимыми и профессиональными анализом, мнением и заключением;

• эксперты не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения;

• эксперты лично произвели внешний осмотр и контрольные измерения конструкций объекта: многофункциональная хоккейная площадка, расположенная по адресу: Московская область, г. о. Люберцы, пос. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 2.

# 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

# Объект обследования: многофункциональная хоккейная площадка.

На основании  Муниципального контракта № 17/05-19/ю от 27.05.2019 г. оказание услуги «Независимая строительно-техническая экспертиза работ по оборудованию многофункциональной хоккейной площадки в рамках ст. 94 Закона № 44-ФЗ», в соответствии и объеме с Техническим заданием (Приложение № 5 к Муниципальному контракту № 212617), эксперты ООО «НПП «АСИ» провели визуальное обследование и фото-фиксацию, измерения конструкций на предмет соответствия количества и качества продукции  Техническому заданию и техническим регламентам.

Обследование проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения», ГОСТ 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок».

Произведена фото-фиксация оборудования и конструкций площадки на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003, п. 7.2 – Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций, с применением измерительных инструментов и приборов, а также изучение представленной Заказчиком документации.

4.1 Краткая характеристика хоккейной коробки.

Конструктивными решениями полотна хоккейной коробки является покрытие из резиновой крошки на полиуретановом связующем с добавлением пигмента толщиной 12 мм.

Комплект хоккейных бортов размером 56х26 м предусматривает наличие въездных ворот на откатных роликах с запирающей планкой распашного типа шириной 4 м, двух калиток для выхода на игровое поле, системы защиты зрителей.

Высота бортовой секции 1200 мм. Радиус закругления 7.5 м. Рама бортовой секции и опорные элементы треугольной формы изготовлена из стальной профильной трубы прямоугольного сечения. Рама облицована стеклопластиковой панелью белого цвета, отбойной пластиной и поручнем.

Система защиты зрителей представляет собой сварную конструкцию из стального уголка, заполненную оцинкованной и окрашенной сеткой рабицей.

Стальные комплектующие окрашены порошковой краской.

Крепление бортовых секций к основанию площадки осуществляется через опорные элементы при помощи закладных деталей. Для крепления профильных труб рамки защитного ограждения использовались болты М10 (в комплекте).

4.2 Краткая характеристика раздевалки.

Раздевалка представляет собой сооружение из 2-х блоков системы «Универсал» общим размером 5х6 м.

Каркас стальной прямоугольный, состоит из двух рам: верхней и нижней, выполненных из швеллера и четырех угловых стоек. Соединение рам со стойками сварные. Каркас обработан антикоррозионной защитой, окрашенный ПФ-115. Стыки блок-контейнеров закрываются нащельниками металлическими в цвет каркаса.

Стены состоят из облицовочного профиля, с утепляющим средним слоем из теплоизоляционных матов (материал сертифицирован, группа горючести НГ-негорючий).

Наружная отделка стен – профилированный оцинкованный лист с полимерным покрытием.

Утеплитель – сертифицированный, группа горючести НГ-негорючий: пол – 100 мм в полиэтиленовой пленке; потолок – 100 мм в п/э пленке; внутренние перегородки – 50 мм в п/э пленке.

Внутренняя отделка стен – профилированный оцинкованный лист с полимерным покрытием.

Кровля – оцинкованная (d = 0.55 мм), двускатная над каждым блоком. Высота подъема конька h = 150 мм.

Пароизоляция – полиэтиленовая пленка.

Потолок – многослойная конструкция потолка укладывается и закрепляется в верхней раме каркаса с уплотнением зазоров утеплителем: листовая оцинкованная кровля; пароизоляция – п/э пленка; обрешетка – доска обрезная 25 мм; утеплитель 100 мм в п/э пленке; направляющие рейки 25 мм.

Пол – многослойная конструкция пола укладывается и закрепляется в нижней раме каркаса с уплотнением зазоров утеплителем: лаги – пиломатериал хвойных пород 50х100 мм; утеплитель 100 мм в п/э пленке; доска не обрезная 25 мм, пропитанная антисептиком; фанера влагостойкая 6 мм, линолеум.

Оконные блоки – ПВХ 800х1200 мм, однокамерный стеклопакет, откидное открывание.

Дверные блоки. Входные: металлический 2100х900 мм, ручка, замок, в цвет каркаса.

Электрика. Сооружение рассчитано на подключение к электрическим сетям напряжением 220/380В с глухозаземленной нейтралью. Проводка выполнена в наружном исполнении в ПВХ коробах. Сооружение имеет вводно-распределительные устройства, содержащие аппараты защиты, расположенные внутри сооружения в электрическом шкафу (щитке). Электрическая часть включает в себя: электрический щит; проводка – кабель ВВГнг в ПВХ коробе; светильники; розетки евро; выключатели.

Отопление – электроконвектора 2 кВт – 1 шт. в каждом помещении.

Основание. Установка произведена на фундаментные блоки.

4.3 Краткая характеристика трибун на 32 места.

Трибуна сборно-разборная вместимостью 32 посадочных мест, 3-х рядная с подиумом. Высота первого ряда сидений над уровнем земли 850 мм. По периметру трибуна имеет ограждение высотой 800 мм. Перепад уровней смежных рядов составляет 200 мм. Ширина проходов в чистоте – 450 мм. Глубина подиума 600 мм. Для удобства трибуна имеет один проход посередине.

Металлокаркас – трубы профильные стандартные 60х40х1.5, 60х30х2, 40х20х2 мм, 20х20х1.5 мм по ГОСТ 30245-2003. Полы проходов – доска строганная. Сиденье – пластиковые со спинкой. Покраска металла – полимерно-порошковая. Крепеж оцинкованный, пластиковые заглушки.

4.4 Краткая характеристика скамейки для запасных игроков на 10 мест.

Габаритные размеры 5.0х1.44х2.5 м. Скамейка для запасных игроков на 10 мест представляет металлическую сборно-разборную конструкцию, изготовленную из профильных труб сечением 50х50х3, 50х25х2.

Внутри скамейки для запасных игроков на 10 мест предусмотрены посадочные места в виде пластиковых сидений.

Скамейка для запасных игроков на 10 мест оснащена крышей. Крыша представляет собой полуарку. В качестве настила крыши используется сотовый поликарбонат толщиной 10 мм.

В качестве крепежа поликарбоната к металлическому каркасу используются специальные термошайбы.

Металлический каркас скамейки для запасных игроков на 10 мест покрашен порошковой эмалью. Крепежные элементы оцинкованы.

4.5 Краткая характеристика освещения.

Освещение спортивного ядра осуществляется с помощью 6 многогранных конических опор освещения ОГК-6(ф)-60, на которых расположено по 2 светодиодных ассиметричных прожектора.

Опора предназначена для установки светильников наружного освещения. Покрытие опор - горючее цинкование по ГОСТ 9.307-89. Многогранная коническая опора ОГК-6(ф)-60 установлена на фланец ФМ-0.133-1.5. Высота опоры – 6000 мм. Нижний диаметр опоры при установке на фланец – 133 мм. Шпильки – М20, размер резьбы – 500 мм, длина резьбы – 120 мм, количество анкерных болтов – 4 шт. Размер люка на опоре, длина и ширина – 400х90 мм.

4.6 Краткая характеристика стойки баскетбольной.

Стойка баскетбольная представляет собой металлическую сборную конструкцию. Основные размеры: высота 2700; ширина 1800; длина 1050 мм.

Комплектация: стойка – металлическая труба квадратного сечения 100х100 мм, в форме буквы Г с толщиной стенки 2.5 мм.

Баскетбольное кольцо – на щите установлена металлическая пластина размером 50х5 мм с баскетбольным кольцом, выполненного из круглого стального прута диаметром 16 мм. Влагостойкая фанера толщиной 24 мм, кромки фанеры шлифованы и закруглены. На щите выполнена разметка красным и белы цветом.

Крепление в грунт посредством бетонирования.

5. Результаты обследования.

      - Исполнителем работ по оборудованию многофункциональной хоккейной площадки ООО «Вектор» выполнена установка оборудования и конструкций многофункциональной хоккейной площадки в соответствии с Муниципальным контрактом № 212617.

После изучения документации на оборудование и конструкции, визуального обследования на предмет количества и качества, экспертами ООО «НПП «АСИ» составлена таблица соответствия смонтированного оборудования и конструкций Техническому заданию (Приложение № 5 к Контракту № 212617):

Таблица 1

ТАБЛИЦА

соответствия смонтированного оборудования и конструкций многофункциональной хоккейной площадки

требованиям Технического задания

| №№ п/п | Наименование оборудования и конструкций | Един. изм. | В наличии | По ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хоккейная арена, эксплуатируемая в летнее время под минифутбол, волейбол, баскетбол, теннис. | м | 26х56 | 26х56 |
| 2 | Трибуны на 30 мест (в наличии трибуны на 32 места). | шт. | 2 | 2 |
| 3 | Раздевалка для верхней одежды 5х6 м. | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Скамейка запасных на 10 мест. | шт. | 2 | 2 |
| 5 | Освещение (опора/светильник) | шт./шт. | 6/12 | 6/12 |
| 6 | Стойки баскетбольные. | шт. | 4 | 4 |
| 7 | Стойки волейбольные. | комп. | 1 | 1 |
| 8 | Ворота минифутбольные. | комп. | 1 | 1 |
| 9 | Ворота хоккейные. | комп. | 1 | 1 |

# 2. Проведена фотофиксация объекта.

# Фото 1. Разметка площадки.

# Фото 2. То же. Фрагмент.

# Фото 3. То же. Фрагмент.

# Фото 4. То же. Фрагмент.

# Фото 5. Раздевалка для верхней одежды.

# Фото 6. Помещение 1 раздевалки (хоккейные ворота в наличии).

# Фото 7. Помещение 2 раздевалки.

# Фото 8. Трибуна на 32 места.

# Фото 9. Ворота минифутбольные.

# Фото 10. Стойки баскетбольные.

# Фото 11. То же. Фрагмент.

# Фото 12. Скамейки запасных на 10 мест.

# Фото 13. Калитка для входа/выхода запасных игроков.

# Фото 14. Стойки волейбольные.

# Фото 15. Въездные ворота на откатных роликах.

# Фото 16. То же. Фрагмент.

# Фото 17. Опора освещения с двумя прожекторами.

# Фото 18. Опора освещения ОГК-6(ф)-60 на фланце ФМ-0.133-1.5.

# 3. Проведены контрольные измерения параметров конструкций.

# Фото 19. Контрольные замеры.

# Фото 20. То же. Фрагмент.

# Фото 21. То же. Фрагмент.

# Фото 22. То же. Фрагмент.

# Фото 23. То же. Фрагмент.

# Фото 24. То же. Фрагмент.

# Фото 25. То же. Фрагмент.

# Фото 26. То же. Фрагмент.

# 6. ЗАМЕЧАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ.

# 1. Не закрыты участки фундаментных блоков по 4-м углам раздевалки, что в дальнейшем приведет под воздействием разных климатических условий (дождь, снег, солнце) к разрушению блоков.

# Фото 27. Оголенные участки фундаментных блоков.

# Фото 28. Тоже. Фрагмент.

# 2. Передняя часть трибуны не закреплена, что может привести к опрокидыванию трибуны с тяжелыми последствиями для зрителей.

# Фото 29. Передняя часть трибуны не закреплена.

# Фото 30. То же. Фрагмент.

# Фото 31. То же. Фрагмент.

# 3. Лестничная ступень не затянута болтами, в связи с чем ступень «играет и болтается».

# Фото 32. Лестничная ступень не затянута болтами.

# 4. Крепление скамейки для запасных игроков выполнено некачественно и ненадежно. Каждый угол скамейки закреплен алюминиевой пластиной с двумя саморезами на 6 мм. Конструкция должна быть закреплена металлическими штырями через отверстия в конструкции.

# Фото 33. Крепление скамейки.

# Фото 34. То же. Фрагмент.

# Фото 35. То же. Фрагмент.

# 5. Волейбольные стойки.

# 5.1 В отверстиях волейбольных (универсальных) стоек стоит вода. Слой грунта, который удерживает воду, не пробурен до конца, чтобы вода уходила в землю, а при морозе вода будет замерзать и «растягивать» основание.

# Если труба отверстия в нижней части заварена металлической пластиной (как показано на чертеже 1), в пластине должно быть отверстие для ухода воды в землю.

# 5.2 В комплекте нет пластмассовых (резиновых) заглушек для отверстий волейбольных стоек.

# 5.3  Волейбольные (универсальные) стойки выполнены с нарушением паспортных данных. Нет элементов крепления сетки, а также специального механизма натяжения сетки через внешний храповик (см. Чертеж 1).

# Чертеж 1. Общий вид волейбольных стоек.

# Фото 36. Вода в отверстиях волейбольных стоек.

# Фото 37. То же. Фрагмент.

# Фото 38. То же. Фрагмент.

# 6. В соответствии с Техническим заданием раздел 4.2 пункты 13-14 в помещениях раздевалки для верхней одежды должны быть смонтированы электрический щит, проводка – кабель ВВГнг в ПВХ коробе, светильники, розетки евро, выключатели, а также электроконвекторы 2 кВт в каждом помещении. На деле кроме светильников и выключателя больше ничего нет. Эксперты делают заключение, что вопрос освещения площадки и отопления раздевалки не выполнен.

# Фото 39. Помещение № 1. Раздевалка.

# Фото 40. Помещение № 2. Раздевалка.

# 7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

# Эксперты ООО «НПП «АСИ» проверили техническую документацию на поставленное оборудование и конструкции многофункциональной хоккейной площадки в рамках ст. 94 Закона № 44-ФЗ, расположенной по адресу: МО,       г. о. Люберцы, пос. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 2, провели визуальное обследование с фото-фиксацией на предмет определения количества и качества поставленного оборудования, дают заключение в следующем:

# 31 мая 2019 г. экспертами ООО «НПП «АСИ» совместно с экспертом лаборатории ООО «Мосстройконтроль» проведено инструментальное обследование основания площадки. Результаты обследования представлены в Протоколе (см. Приложение 1).

# Оборудование и конструкции многофункциональной хоккейной площадки в количественном отношении соответствует данным Технического задания (Приложение № 5 к Муниципальному контракту № 212617).

# Расхождений не обнаружено (см. Таблицу 1, стр. 13).

# В качественном отношении оборудование и конструкции хоккейной площадки имеют технические паспорта, в которых расписаны Технические условия заводского изготовления, правила установки и эксплуатации. Установка конструкций соответствует требованиям нормативных документов, Техническому заданию (см. Приложение 2. «Паспорта»).

# Работы по оборудованию многофункциональной хоккейной площадки выполнены в соответствии с нормами Технических регламентов, нормативных документов СП 31-115-2006, ГОСТ 52169-2012, ГОСТ 55679-2013. Однако есть замечания, которые необходимо устранить (см. раздел 6, пункты 1-6).

# РЕКОМЕНДАЦИИ:

# 1. Перед сдачей выполненных работ Исполнителю ООО «Вектор» эксперты ООО «НПП «АСИ» рекомендуют устранить замечания по установке конструкций (см. Раздела 6, пункты 1-6).

# Строительный эксперт                                                     Кеменов С.А.

# Строительный эксперт                                                     Зотьев Г.Е.

Приложение 1. ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

ПРОТОКОЛ

обследования основания многофункциональной хоккейной площадки, расположенной по адресу:

Московская обл., г. о. Люберцы, п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 2

п. Октябрьский                                                                                                        «31» мая 2019 г.

Эксперты ООО «НПП «АСИ» совместно с представителем Заказчика Комитета по физической культуре и спорту администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области Стрекаловского Сергея Владимировича, составили настоящий протокол о нижеследующем:

- Эксперты ООО «НПП «АСИ» 31.05.2019 г. в соответствии с Муниципальным контрактом от 27.05.2019 г. № 17/05-19/ю произвели инструментальное обследование основания хоккейной площадки, расположенной по адресу: Московская обл., г. о. Люберцы, п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 2. Произвели инструментально выемку 3-х кернов основания для обследования пирога (см. фото 1-5).

Фото 1. Общий вид основания хоккейной площадки.

Фото 2. Выемка керна-1.

Фото 3. Выемка керна-2.

Фото 4. Выемка керна-3.

Фото 5. Измерение толщины асфальта.

Пирог основания площадки соответствует требованиям Технического задания:

- песчаное основание полотна составляет 200 мм;

- подстилающий слой (щебень) – 100 мм;

- асфальт мелкозернистый – 50-60 мм.

По периметру асфальтированной площадки установлен бордюрный камень размерами 1000х200х80 мм (см. фото 6-7).

Фото 6. По периметру площадки – бордюрный камень.

Фото 7. То же. Фрагмент.

2. Выявленные дефекты:

2.1 Асфальт укатан некачественно (при работе на оборудовании от ножек остались углубления в асфальте до 10 мм). При укладке асфальта применялся легкий каток для укатывания пешеходных дорожек.

Для хоккейной площадки необходимо применять тяжелый каток, который применяется при укатке автомобильных дорог.

2.2 Не выполнено требование Технического задания раздела 2, т. е. для отвода поверхностных вод финишный слой хоккейной коробки должны быть выполнен с уклоном  i = 0.5 % в 4-х плоскостях.

Наблюдается во всех частях площадки наличие луж, что в зимнее время приведет в этих местах к образованию льда, который будет «разрывать»  полиуретановое покрытие (см. фото 7-12).

Фото 7. Наличие луж на площадке.

Фото 8. То же. Фрагмент.

Фото 9. То же. Фрагмент.

Фото 10. То же. Фрагмент.

Фото 11. То же. Фрагмент.

Фото 12. То же. Фрагмент.

Приложение 2. ПАСПОРТА КОНСТРУКЦИЙ.

БЛОК-КОНТЕЙНЕР

класс «БК-120»

ПАСПОРТ

г. Москва

- Общие сведения.

Блок-контейнер изготавливается в России.

Блок-контейнер (БК) предназначен для обеспечения рабочих и специалистов комфортными условиями пребывания на строительных или иных объектах в обычных климатических районах, с расчетной температурой наружного воздуха +35 …-35, вес снегового покрова 150 кгс/м2, ветровое давление 48 кгс/м2.

Блок-контейнер имеет каркасную конструкцию из горячекатаных и холодногнутых элементов с устройством полов, потолка и наружных стен. Узлы рам жёсткие, сварные. Верхний и нижний периметры каркаса выполнены из стального гнутого швеллера 120х50х3мм. Угловые стойки - стальной горячекатаный угол 75х75х5мм.

Все металлические элементы каркаса окрашены в 2 слоя грунтом-эмалью. Вся обрешетка внешних и внутренних стен каркаса выполнена из деревянного сухой обрезной доски 100*40 (1-го сорта). В ячейки обрешетки каркаса закладывается плитный утеплитель толщиной не менее 50/100 мм. Между элементами внутренней отделки и утеплителем укладывается пароизоляция из плёнки ПВХ 80мкр.

Снаружи, на деревянную обрешетку устанавливается оцинкованный профлист марки С8, который крепится оцинкованными саморезами с пресшайбой. Обрешётка крыши блок-контейнера выполнена из сухой обрезной доски 40*100 (1-го сорта) и сухой обрезной доски 25*100 (2-го сорта).

Крыша утепляется матами из минеральной ваты на основе стекловолокна URSA или КНАУФ, плотность 11-15 кг/м3, толщиной 50/100 мм, укладывается слой пароизоляции из плёнки ПВХ 80мкр. Стальные листы х/к 0,6х1250х2500мм, укладываются «внахлёст» и провариваются между собой сплошным швом, швы обрабатываются мастикой, по периметру листы крепятся кровельными саморезами к швеллеру. Снаружи листы окрашиваются металлическим суриком.

Дно блок-контейнера (черновой пол) выполнено из обрезной сухой доски 25х100 (2-го сорта). Половыми лагами служит - швеллер гнутый 120х50х3 и деревянная сухая обрезная доска 40*100 (1-го сорта). Между лагами укладывается утеплитель из минеральной ваты на основе стекловолокна URSA или КНАУФ, плотность 11-15 кг/м3, толщиной не менее 50/100мм и слой гидроизоляция из плёнки ПВХ 80мкр. На лаги укладывается обрезная сухая доска 25х100 (2-го сорта), с шагом 150-200мм, на которую саморезами крепится листы ДСП 16мм.

Технические данные и характеристики на типовые размеры Блок-контейнеров «БК-120» приведены в таблице №1

таблица №1

| № п/п | наименование | Величины показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стандартный типовой размер | Нестандартные типовые размеры |
| 1 | Размер: длина, мм | 6015(+/-5) | от1500 до 12015 |
|  | ширина, мм | 2415(+/-5) | от1500 до 2415 |
|  | высота, мм | 2450(+/-5) | 2450 |
| 2 | Масса блок-контейнера, тонн | 2,5 | от 0,8 до 7,0 |
| 3 | Площадь блок-контейнера, м2 | 14,52 | от 2,25 до 29,0 |
| 4 | Объем блок-контейнера, м3 | 35,58 | от 5,5 до 71,0 |
| 5 | Полезная площадь, м2 | 12,44 | от 1,58 до 25,4 |
| 6 | Внутренние размеры: длина, м | 5,76 | от 1,26 до 11,76 |
|  | ширина, м | 2,16 | от 1,26 до 2,16 |
|  | высота, м | 2,15 | 2,15 |
| 7 | Расчетный срок службы, лет | 5 | 5 |
| 8 | Степень огнестойкости здания | V | V |
| 9 | Сейсмичность, балл | 7 | 7 |

БК может дополнительно комплектоваться линолеумом, окнами ПВХ, металлическими дверями, дверями ПВХ, съемными козырьками, металлическими решетками и ставнями, различной офисной и бытовой мебелью, открытой электропроводкой (только для варианта с внутренней отделкой - ХДФ) или электропроводкой, установленной в кабель-канале, обогревательными и нагревательными приборами, вентиляторами вытяжными или канальными. В специально оборудованных БК может устанавливаться различная сантехника (унитазы, писсуары, раковины и мойки, душевые поддоны). При согласовании с покупателем возможна иная комплектация блок-контейнера.

Для частых перевозок БК, при его эксплуатации или транспортировке БК на дальние расстояния автомобильным или ж/д транспортом, блок-контейнер по согласованию с Покупателем должен комплектоваться дополнительными усилениями каркаса (металлические вертикальные стойки, половые и потолочные лаги), для перевозки на длительные расстояния крепление профлиста С8 должно быть усилено кровельными саморезами.

- Техническое описание конструктивных элементов.

Описание конструктивных элементов блок-контейнера

| № п. п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наружные стены |  | Оцинкованный профнастил марки С8, обрешетка каркаса из сухой обрезной доски 40*100 (1-го сорта), между брусом утеплитель на основе минерального волокна 50- 100мм, пароизоляция, внутренняя отделка |
| 2 | Перегородки |  | Деревянный каркас из сухой обрезного бруска 40*50 (1-го сорта) и сухой обрезной доски 40*100 (1-го сорта), элементы внутренней отделки |
| 3 | Кровля |  | Плоская из стальных листов толщиной 0,6 мм, деревянный каркас из сухой обрезной доски 40*100 (1-го сорта) и 25*100 (2-го сорта), утеплитель - минеральная вата 50-100 мм, гидроизоляция, внутренняя отделка |
| 4 | Пол |  | Нижний слой пола из оцинкованного листа, половые лаги из сухой обрезной доски 40х100 (1-го сорта), слой утеплителя из минеральной ваты 50-100мм, гидроизоляция, чистовой пол ДСП 16 мм. |
| 5 | Проемы | Двери наружные | Варианты комплектации: оргалитовая, каркасная, снаружи обшита оцинкованным листом, с врезным замком, ручки «скоба», не окрашенная - металлическая, утепленная, окрашенная, с замком. |
|  |  | Двери внутренние | Варианты комплектации: - оргалитовая, каркасная, ручки «скоба», не окрашенная; - каркасная, МДФ, с замком-ручкой |
|  |  | Окна | Варианты комплектации: - деревянное, двустворчатое, с двойным остеклением, не окрашенное - ПВХ, с двойным или одинарным стеклопакетом, глухое или поворотно-откидное |
| 6 | Отделочные материалы | Наружные | Металлический профлист оцинкованный или с полимерным покрытием марки С8, толщиной 0,35-0,45мм. |
|  |  | Внутренние | Варианты комплектации: - ХДФ 3мм; - стеновые панели ПВХ; - евровагонка деревянная, класс «В», срощенная; - стеновые панели МДФ; - ЛДСП; - профлист оцинкованный С8 0,4-0,5мм. |

Сведения по комплектности и группе возгораемости применяемых материалов.

| № п. п | Наименование | Группа возгораемости |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блоки дверные, оргалитовые, каркасные | сгораемые |
| 2 | Блоки дверные, металлические | несгораемые |
| 3 | Блоки дверные, каркасные МДФ | сгораемые |
| 4 | Блоки оконные, деревянные | сгораемые |
| 5 | Блоки оконные, ПВХ | сгораемые |
| 6 | Вата минеральная, толщиной 50 мм | несгораемые |
| 7 | Винты самонарезающие для крепления профнастила 4,2*32 | несгораемые |
| 8 | Винты самонарезающие для крепления дер. обрешетки каркаса 3,5*70 | несгораемые |
| 9 | Гвозди строительные 3*70 | несгораемые |
| 10 | Винты самонарезающие 4,2*25 | несгораемые |
| 11 | Плита ХДФ 3мм | сгораемые |
| 12 | Евровагонка | сгораемые |
| 13 | Панели ПВХ | сгораемые |
| 14 | Стеновые панели МДФ | сгораемые |
| 15 | ЛДСП 16мм | сгораемые |
| 16 | ДСП 16 мм | сгораемые |
| 17 | Доска обрезная из хвойных пород 25х100мм (2-го сорта) | сгораемые |
| 18 | Доска обрезная из хвойных пород 40х100мм (1-го сорта) | сгораемые |
| 19 | Брусок сухой обрезной из хвойных пород 40х50мм (1-го сорта) | сгораемые |
| 20 | Замок врезной | несгораемые |
| 21 | Лист оцинкованный 0,35-0,45 мм | несгораемые |
| 22 | Пленка полиэтиленовая 80мкр | сгораемые |
| 23 | Плинтус деревянный. | сгораемые |
| 24 | Плинтус ПВХ. | сгораемые |
| 25 | Профлист оцинкованный С8, 0,35-0,45 мм | несгораемые |
| 26 | Ручки-скобы | несгораемые |
| 27 | Сталь листовая горячекатаная 0.6 мм | несгораемые |
| 28 | Оцинкованный П-профиль, 0,4 мм | несгораемые |
| 29 | Уголок г/к 25х25х3 мм | несгораемые |
| 30 | Уголок г/к 75х75х5 мм | несгораемые |
| 31 | Швеллер х/г 120х50х3 мм | несгораемые |

- Требование к основанию (фундаменту).

Блок-контейнер устанавливается на подготовленную покупателем ровную поверхность, в место исключающее подтопление водой на строительные блоки, брус или бетонированную площадку. Необходимо учесть, что блок-контейнер, должен устанавливаться как минимум на 6 точек опоры по периметру БК (4точки по углам и 2точки по центрам длинных сторон БК). Допускается максимальный перепад высотных отметок по всей плоскости фундамента, который не должен превышать 10 мм.

При выводе систем отопления, водоснабжения и канализации в пол блок-контейнера, конструкция основания (фундамента) должна обеспечивать свободное пространство между низом блок-контейнера и планировочной отметкой основания высотой не менее 800 мм.

Несоблюдение требований по устройству основания (фундамента) ведёт к некачественной установке БК и нарушений условий его дальнейшей эксплуатации.

Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются на блок-контейнеры, установленные на основании (фундаменте), выполненном без соблюдения указанных требований.

- Электропроводка.

Установка электропроводки, не входит в СТАНДАРТНУЮ комплектацию БК и заказывается покупателем дополнительно.

Напряжение силовой сети 220 В. Наибольшая потребляемая мощность электроустановок блок- контейнера не более 5 кВт.

Электропроводка выполнена негорючим кабелем типа NYM-J, сечением 3х1.5(освещение) и 3х2.5 (розетки). Кабель прокладываются по стенам и потолку:

- открыто в комплектации с внутренней отделкой листами ХДВ;

- в кабель каналах в комплектациях с остальными видами отделок.

Освещение осуществляется люминесцентными светильниками ЛПО 2х18 или светильниками с лампами накаливания (таблетки).

Пожарная безопасность эксплуатации электроустановок обеспечивается применением электрооборудования соответствующим условиям окружающей среды, номинальному напряжению, выбором марок и сечений проводов и кабелей, защитным заземление электроустановок.

Монтаж контура заземления выполняется силами покупателя и не входит в комплект поставки БК!!!

- Меры безопасности.

Работы по погрузке, разгрузке и установке блок-контейнера на площадке необходимо производить в соответствии СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Строповку БК производить за четыре верхних монтажных отверстия.

Перевозка людей в блок-контейнерах, при их транспортировке ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Во время влажной уборки, необходимо следить за тем, чтобы влажные предметы и вода не попадала на электрооборудование.

При эксплуатации блок-контейнера ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать токоприемники при обнаружении неисправности электрооборудования, электропроводки или заземления;

- оставлять включенным электрооборудование без присмотра;

- устанавливать в зданиях самодельные нагревательные и электронагревательные устройства и приборы;

- применять открытый огонь для освещения или иных целей;

- сушить одежду и обувь на электроприборах;

- заниматься ремонтом и обслуживанием электрооборудования, электропроводки или заземления, лицам, не имеющим допуск к данным видам работ.

ВНИМАНИЕ!!! Блок-контейнер изготовлен из сгораемых материалов. Необходимо строго следить за соблюдением правил пожарной безопасности.

На территории установки блок-контейнера необходимо иметь запас воды для целей пожаротушения, а также дороги, пригодные для проезда пожарных автомобилей.

Блок-контейнер необходимо дополнительно укомплектовать исправными огнетушителями. При обнаружении пожара необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану;

- до прибытия пожарной помощи, принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющими средствами.

В блок-контейнере, на видном месте должна быть вывешена инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная администрацией организации, эксплуатирующей блок-контейнер, в соответствии с противопожарными требованиями.

- Техническое обслуживание и ремонт.

С целью увеличения срока службы блок-контейнеров и модульных зданий техническое обслуживание должно производится в планово-предупредительном порядке и подразделятся на:

- ежедневное техническое обслуживание;

- ежегодное техническое обслуживание; Ежедневное техническое обслуживание:

- уборка помещений; - поддержание необходимого температурно-влажностного режима;

- уборка снега вокруг блок-контейнера и с крыши в зимнее время;

- проверка целостности заземления (при наличии электропроводки);

- ежедневное проветривание помещения.

Ежегодное техническое обслуживание:

- проверка комплектности и количества заряженных огнетушителей;

- проверка систем канализации и водоснабжения (при наличии);

- проверка крепления оборудования;

- проверка состояния наружной и внутренней обшивки;

- проверка состояния окон и дверей, состояния замков, плотности прилегания створок.

- покраска, при необходимости конструктивных металлических частей здания;

- техобслуживание электрообеспечения целостности нулевых проводов и надёжности электросоединений (при наличии);

- проверка сопротивления и изоляции электропроводки и электрооборудования (при наличии); - проверка сопротивления заземления (при наличии).

Выявленные неисправности должны быть устранены.

Объем и сроки проведения ремонта блок-контейнера или модульного здания определяет организация, эксплуатирующая его.

Несоблюдение требований температурно-влажностного режима приводит к появлению избыточного тепла и влаги, что со временем сокращает срок службы блок-контейнера из-за возможного образования конденсата на внутренних стеновых и потолочных поверхностях, появления сырости и плесени в помещениях (так называемый «банный эффект»).

Особенно важно эти требования соблюдать при температуре наружного воздуха ниже -10 0 С. Для правильного поддержания температурно-влажностного режима запрещается нагрев температуры внутри помещения приборами отопления, более расчетной (+180 С). Рекомендуется:

- при превышении температуры воздуха внутри помещения более +180 С уменьшать мощность электронагревательных приборов отопления для стабилизации температуры воздуха до расчетного значения;

- регулярно 2-3 раза в день в течение не менее 15 минут проводить проветривание помещений блок- контейнера с использованием для этого вентиляторов, вентиляционных решеток, дверей и окон.

7. Гарантийные обязательства.

Гарантия составляет 12 (двенадцать) месяцев, со дня подписания товарной накладной, но не более 13 (тринадцати) месяцев со дня отгрузки покупателю со склада поставщика. При невозможности определения даты отгрузки со склада поставщика срок гарантии исчисляется с даты изготовления блок-контейнера.

Гарантия действительна только при наличии у покупателя паспорта на блок-контейнер.

Работы по гарантийному ремонту производятся только при отсутствии задолженности за товар покупателя перед поставщиком.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали и товар, приобретенный у третьих лиц.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- если истек срок гарантии;

- если блок-контейнеры были повреждены, при транспортировке, осуществленной силами покупателя.

- если были нарушены правила монтажа, эксплуатации, обслуживания или хранения;

- если покупателем был произведён несанкционированный поставщиком ремонт, замена частей или иное вмешательство в конструкцию блок-контейнера.

Гарантия и другие обязательства не распространяются на:

- механические повреждения; сколы, трещины, вмятины и пр.;

- повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией оборудования;

- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, внешним проявлениями; - повреждения, вызванные использованием нестандартных деталей, запасных частей, чистящих материалов;

- повреждения, вызванные несоблюдением сроков периода технического обслуживания.

Во всех случаях, когда блок-контейнер не подлежит гарантийному ремонту, может быть рассмотрен вопрос о его платном ремонте.

В любом случае размер ответственности поставщика не может превышать стоимость блок-контейнера или модульного здания на момент его отгрузки со склада. Стоимость определяется на основании бухгалтерских данных поставщика

ПАСПОРТ

Ворота гандбольные

(мини-футбольные)

2019 год

ООО « АТЛАНТ »

г. Владимир

Руководство по эксплуатации.

Предназначено для правильной сборки, установки и эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Введение

2.Назначение

3.Технические характеристики

4. Комплект поставки

4. Комплект поста

5. Устройство изделия и принцип работы

6. Меры безопасности

7. Техническое обслуживание

8. Уход

9. Гарантийные обязательства

10. Упаковка, транспортирование и хранение

11. Требованию к изготовлению

12. Приложение №1 «Схема сборки мини-футбольных ворот»

13. Приложение №2 «Инструкция по осмотрам, обслуживанию и ремонту мини-футбольных ворот»

14. Приложение №3 «Инструкция по монтажу мини-футбольных ворот»

15. Приложение №4 «Учет технического обслуживания»

16. Заметки

17. Приложение №5 «Свидетельство о приемке»

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Атлант»

600032. г. Владимир ул. Комиссарова 53- А

- Введение.

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией «Ворота мини-футбольные», а также содержит данные и сведения об устройстве   изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

- Назначение.

«Ворота мини-футбольные» (далее по тексту - ВГ) представляет собой металлическую, сборную конструкцию.

ВГ устанавливается в соответствии с проектом на территориях дошкольных, школьных учреждений, в парках, дворах, на стадионах и местах общественного отдыха с целью создания спортивных зон, зон отдыха и проведения оздоровительных тренировок.

ВГ подлежат обязательной сертификации, т.к. входят в  «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» на основании постановления Правительства № 982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании".

- Технические данные.

Основные размеры:

| Высота, мм | 2000 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 3000 |
| Длина, мм | 1000 |

- Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

| № | Наименование | Кол-во / Шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Ворота мини-футбольные» | 2 |
|  | Стойка правая | 2 |
|  | Стойка левая | 2 |
|  | Перекладина | 2 |
| 2 | Паспорт изделия | 1 |

- Устройство изделия и принцип работы.

«Ворота мини-футбольные» (Рис.1) размеры (L*b*h) 2000*1000*3000 мм

Ворота мини-футбольные разборные–предназначены для игры в мини-футбол и гандбол для детей от 6 лет.

Ворота, состоит из правой и левой боковины, соединенных верхней перекладиной. Основные элементы изготовлены из металлических труб 80 мм и труб диаметром не менее 32 мм. Поверхность окрашена методом порошкового напыления.

Ворота гандбольные устанавливаются на уличных спортивных площадках путем бетонирования боковых стоек на глубину, достаточную для их устойчивого положения, удобной и безопасной эксплуатации.

Глубина установки – 500 мм.

Спортивное оборудование изготовлено в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9619-001-30322942-2013.

Все стальные элементы перед покраской проходят пескоструйную обработку, грунтовку и в последствии окрашиваются порошковой краской в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401. Поверхность стальных элементов очищена до 4-й степени по ГОСТ 9.402. Крепежные детали имеют защитное покрытие по ГОСТ 9.306.

Болтовые соединения удовлетворяют нормам ГОСТ 1759.0, ГОСТ 1759.4 и ГОСТ 18123; болты соответствуют требованиям ГОСТ 15589, ГОСТ 15591, ГОСТ 7796, ГОСТ 7798, ГОСТ 7805.

Прочностной расчет спортивных площадок осуществляется в соответствии с требованиями СНиП II-23, СНиП II-25, «Пособия по проектированию стальных конструкций» к СНиП II-23, СП 53-102 и СП 53-101. Требования конструктивной

безопасности соответствуют - по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ Р 52025, ГОСТ Р 52169 и ГОСТ Р ЕН 614-1.

Рис. 1. Ворота мини-футбольные.

- Меры безопасности.

Запрещается:

- использовать ВГ или площади под ним для хранения инвентаря или различных вспомогательных материалов и инструментов, не предусмотренных паспортом;

- эксплуатировать ВГ при наличии раскачивания;

- изменять или дополнять конструкцию ВГ;

- эксплуатировать ВГ не по назначению (не указанному в паспорте).

Использовать неоригинальные запасные части не рекомендуется.

- Техническое обслуживание.

Проводится технической службой ответственной организации за данное сооружение. О чем делается запись ответственного лица в журнале установленной формы для данной организации.

Ежемесячно перед проведением культурно – массовых мероприятий проводить визуальный осмотр ВГ. Не допускать раскачивания отдельных элементов в местах бетонирования.

Долговечная и безотказная эксплуатация ВГ зависит от правильности сборки, ухода и хранения.

- Уход.

Проводится технической службой ответственной организации. Для проведения этих работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

По мере загрязнения, производят очистку элементов моющими средствами с последующей промывкой водой и протиркой тканевой ветошью. При необходимости подкрашивать места сколов лако – красочных покрытий.

- Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого ДО требованиям, указанным в документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации ворот – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или несоблюдении правил эксплуатации и хранения, указанных в данном паспорте.

- Требования к изготовлению.

Данная продукция изготавливается согласно следующим нормативным документам:

ГОСТ Р 52169-2012 – Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

ГОСТ Р 52301-2004 – Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.  Общие требования.

СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»

Приложение 1. «Схема сборки «Мини-футбольных ворот».

Приложение 2. «Инструкция по осмотрам, обслуживанию и ремонту ворот».

Проводится технической службой ответственной организации за данное сооружение. О чем делается запись в Приложение 4 паспорта «Учет технического обслуживания».

Ежемесячно перед проведением культурно – массовых мероприятий визуально проверять состояние прочности установки в зоне бетонирования. Не допускать раскачивания отдельных элементов ВГ в зоне бетонирования. Данные проверка выполняется визуально. В случае обнаружения дефектов – заменить дефектные элементы, используя оригинальные запасные части.

По мере загрязнения ВГ, производят очистку элементов моющими средствами с последующей промывкой водой и протиркой тканевой ветошью. При необходимости места сколов лако – красочных покрытий подкрашиваются.

Ремонт компонентов производится специализированной организацией или специалистами технического обслуживания.

Причина проведения ремонтных работ – механическое повреждение элементов ВГ. При обнаружении этих неисправностей дальнейшая эксплуатация ВГ запрещена до их устранения.

Приложение 3. «Инструкция по монтажу ворот»

1.  Ворота устанавливается на выровненную площадку размером соответствующим нижнему каркасу опоры согласно «Схемы сборки мини-футбольных ворот».

2. С помощью уровня выставить горизонтальность ВГ, в качестве подсыпки использовать гравий.

3. Закладная конструкции бетонируется в подготовленное отверстие в грунте на глубину 500 мм.

4. После застывания бетона ворота готовы к эксплуатации.

Рис. 2. Монтаж ворот мини-футбольных.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

Ворота хоккейные игровые.

Паспорт и описание.

Комплектность.

Ворота хоккейные игровые – 2 шт.

Стаканчик с шипом – 4 шт.

Описание.

Ворота хоккейные игровые могут устанавливаться на открытых и закрытых ледовых площадках.

Представляют собой сварную металлическую конструкцию, изготовленную из трубы d=48мм, нижняя дуга d=43мм, верхняя дуга труба d=27мм.

Перед установкой ворот (1) на место эксплуатации, вставить в них стаканчики с шипом (2). (см. рис.)

Транспортировка.

Ворота допускается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от механических воздействий и атмосферных осадков.

Гарантия изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие ворот хоккейных назначению и техническим требованиям при соблюдении потребителем условий установки и эксплуатации.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации предприятие-изготовитель ответственности не несет.

ООО «Атлант»

Юр.адрес: 600032 г. Владимир , ул. Комиссарова 53-А

Тел./факс 8(4922)77-81-66/77-82-66

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ

# «СГ-АЛЬЯНС»

# ОГРН	1145044002784, ИНН: 5044091886                                                                     124 482, Москва,  Зеленоград,          КПП 773501001                                                                                                                            Савёлкинский проезд, дом 4,

# БИК 044525225                                                                                                                                         э 13 пом XXI к 4 оф 4 в.

# Р/с № 40702810638000013916

# К/с № 30101810400000000225

# Производственно строительная группа «Спортплощадка & Cтройплощадка»

# 8-800-505-24-81 - Звонок по России бесплатный / тел./  8-499-995-24-94 / тел./ 8-495-966-00-72

# Сайт:  http://stroysport.com/www.hbort.ru/www.worldplast5.ru

# E-mail: KonovalovAnDm@mail.ru/aliance007@bk.ru

# _______________________________________________________________________________________

# ПАСПОРТ

# КОМПЛЕКТ

# ХОККЕЙНЫХ БОРТОВ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

# 26х56 м, R – 7.5 м

# Общие сведения.

# Комплект хоккейных бортов в собранном виде используется в качестве уличной спортивной площадки с внутренним размером 25х50 м R –7.5м для проведения соревнований и тренировочных занятий по хоккею с шайбой и фигурному катанию.

# В комплекте предусмотрено наличие въездных ворот на откатных роликах с запирающей планкой распашного типа шириной 4000 мм (1 шт.), калитки с механизмом полуавтоматического запирания для выхода на игровое поле шириной 900мм (2 шт.), системы защиты за воротами и на закруглениях хоккейной площадки высотой 1500 мм, которая представляет собой стойки крепления высотой 1500 мм и сетчатое ограждение рабица (Рисунок 3). Высота бортовой секции 1230 мм. Радиус закругления 7.5м. Рама бортовой секции и опорная стойка крепления изготовлена из стальной профильной трубы прямоугольного сечения (Рисунок 1). Рама облицована ударопрочной стеклопластиковой панелью белого цвета толщиной 7+-0.5мм, отбойной пластиной из стеклопластика (Рисунок 2). Крепление бортовых секций к основанию площадки осуществляется через металлические конструкции в виде прямых опор поддерживающие борта.

# 2. Требования и сборка комплекта бортовых секций.

# Комплект бортовых секций поставляется в виде отдельных бортовых модулей. Перечень элементов, входящих в комплект указан в табл. 1.

# Таблица 1.

# Комплектация.

| Наименование | Кол-во шт. |
| --- | --- |
| 26х56 м, R – 7.5м |
| Хоккейный борт прямой 2000х1250мм с креплением под защитную сетку | 43 |
| Хоккейный борт прямой 1000х1250мм с креплением под защитную сетку | 4 |
| Хоккейный борт радиус 7.5 м 1960х1250мм с креплением под защитную сетку | 24 |
| Хоккейный борт прямой 2000х1250мм (калитка) | 3 |
| Хоккейный борт прямой 2000х1250мм (комплект технологических ворот) | 4 |
| Опорный элемент 50х50х2мм + (заглушки пластиковые на концах) | 78 |
| Защитное ограждение высотой 1500 мм из сетчатого ограждения рыбица | 78 |
| Ролики D 125 | 2 |
| Засовы на технологические ворота | 1 |
| Крепеж (болты/гайки/шайбы) | комплект |

# Установка комплекта бортовых секций осуществляется на заранее обустроенное бетонное основание ленточного типа.

# Для обустройства основания, при необходимости, произвести планировочные работы на площади превышающей 2 (два) метра от номинального размера размеры хоккейной площадки.

# Разметить внутренний и наружный периметры бетонного основания с учетом радиуса закругления борта хоккейной площадки. Для площадок размером 25 х 50 м радиус закругления R 7.5м.  В случае не стандартного размера площадки уточните радиус закругления у изготовителя.

# Выполнить выемку грунта в соответствии с разметкой и заданной глубиной (см. схему 1, сечение А-А).

# Залить периметр бетоном марки не ниже М 200. Обеспечить ровную и гладкую поверхность бетонного основания на отметке «0».

# Обустройство основания.

# Переместить сборочные элементы к месту производства сборочных работ с учетом их местоположения в хоккейной коробке. Бортовые секции с калитками для входа/выхода переместить на место установки в зависимости от вашего предпочтения по сторонам коробки. Бортовые секции в виде въездных ворот имеют петли для крепления, замок запирания и 2 (две) ответные бортовые секции для крепления.

# Поставить закругленную секцию в вертикальное положение: отбойной доской желтого цвета вниз, лицевой стороной внутрь игрового поля. Начальная точка сборочных работ находится на пересечении закругления и торцевого участка по внутренней стороне основания.

# Прикрепить к торцевой стороне закругленной секции аналогичную секцию и опорный элемент болтами, шайбами и гайками, имеющимися в комплекте через существующие отверстия в двух точках. Болтовые соединения окончательно не затягивать. Далее повторить операцию до места пересечения закругления с прямым участком.

# Прикрепить к торцевой стороне закругленной секции борт прямой и опорный элемент. Далее произвести последовательное соединение всех бортовых секций по схеме 2. Нижняя часть бортовой секции должна опираться на поверхность основания. Рекомендуется временно закрепить бортовые секции в целях предотвращения падения собранных элементов от порывов ветра.  После полного замыкания периметра хоккейных бортов, произвести выравнивание бортовых секций.

# Пробуривать отверстия в основании, поместить опору на глубину не менее 700 мм от точки «0». Закрепить опорный элемент при помощи бетона. После крепления отрегулировать бортовую секцию в вертикальной плоскость по уровню. Повторить операцию до полного замыкания периметра хоккейной коробки.

# Затянуть все болтовые соединения.

# При наличии въездных ворот приварить опорные кронштейны для крепления откатных роликов. Просверлить по месту в кронштейнах отверстия для крепления откатных роликов. Присоединить откатные ролики к кронштейнам посредством болтовых соединений (в комплекте).

# Установить систему защиты, состоящую из сеток радиусных и прямых на закруглениях и торцевых, прямых участках посредством болтовых соединений в имеющиеся отверстия в кронштейнах бортовых секций и рамок сетчатых ограждений.

# Схема 2.

# Расположение бортовых секций хоккейной коробки размером 26х56 м R – 7.5м

# 3. Основные характеристики.

# Физико-механические показатели стеклопластиковых панелей:

# Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2) не менее: 167 (1700)

# Изгибающее напряжение при разрушении, МПа (кгс/см2) не менее:137 (1400)

# Ударная вязкость, кДж/м2 (кгс/см2) не менее: 147 (150)

# Плотность, г/см2, не более: 1,7

# Водопоглощение за 24 часа, % не более: 0,4

# Диапазон рабочих температур окружающей среды, Со: от -50 до +80.

# 4. Техническое обслуживание.

# Техническое обслуживание предусматривает ежедневный осмотр, проверку целостности изделия и надежности крепления всех его узлов и элементов.

# Техническое обслуживание изделия предусматривает ответственность пользователя относительно  всех рекомендаций, предусмотренных этим документом.

# Эксплуатация изделия запрещена, при наличии поломок изделия, его полной или частичной неработоспособности.

# Гарантийные обязательства.

# Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции при соблюдении требований к установке комплекта бортовых секций и условий эксплуатации. Гарантийный срок обслуживания составляет 12 месяцев с момента поставки комплекта. При повреждении комплекта хоккейных бортов вследствие актов вандализма либо иных действий не связанных с проведением спортивных занятий по хоккею с шайбой или фигурному катанию приведших к утрате внешнего вида или потере функциональности изделия, гарантийные обязательства прекращаются.

# 6. Свидетельство о приемке.

# Комплект хоккейных бортов изготовлен и признан годным к эксплуатации.

# Директор ООО «СГ-АЛЬЯНС»       _____________________ /БЕЛОНОГИЙ А.И./

ООО « ГК Атлант »

г. Владимир

ул.Комиссарова д.53-А

www.continent33.ru

kontinent3308@mail.ru

тел. 8(4922)77-82-66,77-81-66

ПАСПОРТ

Скамейка запасных

СЗ-10

г. Москва 2019 г.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Скамейка запасных СЗ-10

Дата изготовления –

Предприятие - изготовитель – Общество с ограниченной ответственностью «ГК Атлант». Юридический адрес: 600032 г. Владимир ул. Комиссарова 53-А, 4 этаж, офис 407.

Скамейка запасных предназначена для размещения тренерского состава, запасных игроков, судейских бригад и устанавливается на открытых спортивных площадках, стадионах на твердое основание.

Скамейка запасных выполнена из металлических труб различного сечения, покрыта сотовым поликарбонатом 10 мм синего цвета, для продувания и уменьшения парусности начало покрытия от 20 см от уровня земли.

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.

Номинальные значения климатических факторов – по ГОСТ 15150-69.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Основные параметры скамейки запасных приведены в таблице 1.

Таблица 1 – основные параметры скамейки запасных

| № п. п. | Наименование параметра | значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 5000 |
|  |  | 1000 |
|  |  | 2100 |
| 2 | Количество посадочных мест | 10 |
| 3 | Тип сиденья ( кресла ) | « Арена » |

- ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННЫХ СИДЕНИЙ.

| № п. п | Наименование параметра | значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип установленного сиденья ( кресла ) | Сиденье пластмассовое « Авангард » |
| 2 | Габаритные размеры, мм - ширина - высота - глубина | 429 |
|  |  | 423 |
|  |  | 419 |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ.

4.1. Комплектность поставки скамейки запасных согласно таблицам 3, 4, 5.

Таблица 3 – Сборки и детали.

| № п. п. | Наименование | Количество , шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каркас боковой левый | 1 |
| 2 | Каркас боковой правый | 1 |
| 3 | Каркас промежуточный центральный | 2 |
| 4 | Рама под сиденья | 6 |
| 5 | штанга | 13 |
| 6 | Лист боковой поликарбонат 10 мм | 2 |
| 7 | Лист задний поликарбонат 10 мм | 2 |

Таблица 4 – Стандартные и покупные комплектующие изделия.

| № п. п. | наименование | Количество , шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Болт оцинкованный М8*70 | 40 |
| 2 | Гайка М8 | 40 |
| 3 | Шайба М8 | 80 |
| 4 | Болт М8*90 | 10 |
| 5 | Заглушка пластмассовая 60*30,60*60 | 16 |
| 6 | Сиденье пластмассовое « Арена » с комплектом заглушек | 12 |

Таблица 5 – Эксплуатационная документация.

| № | наименование | Количество , экз. |
| --- | --- | --- |
| 1 | паспорт | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

5.1.  Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия–изготовителя при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Срок службы скамейки запасных не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок эксплуатации комплектующих изделий согласно их эксплуатационной документации.

  - В течении гарантийного срока, предприятие- изготовитель обязуется за свой счет устранить неисправности (или произвести замену изделия на новое, в случае невозможности ремонта), возникшие в процессе эксплуатации по вине предприятия – изготовителя.

  - Гарантия недействительна в случае, когда повреждение или неисправность изделия вызваны:

- пожаром, молнией или другими природными явлениями и стихийными бедствиями;

- механическими повреждениями;

- попаданием в изделие посторонних предметов или насекомых;

- воздействием агрессивных сред;

- ненадлежащим хранением или транспортировкой;

- ремонтом, наладкой или установкой (монтажом), произведенным третьими лицами, не уполномоченными предприятием – изготовителей;

- модификацией изделия;

- износом;

- разукомплектацией, в т. ч. хищением;

- использованием изделия с нарушением правил эксплуатации.

5.2. При нарушении в процессе эксплуатации какого- либо из правил эксплуатации скамейки запасных, предусмотренных настоящим паспортом, а также в случае, если в течение гарантийного срока часть или части изделия были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы предприятием - изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и (или) не подходили для изделия, то потребитель утрачивает все права по гарантии, включая право на возмещение.

5.3. Действие гарантии не распространяется на пластмассовые заглушки и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1. Монтаж (сборку) осуществлять на заранее подготовленной ровной, твердой опорной поверхности.

6.2. Монтаж должен производиться лицами, прошедшими инструктаж по технике безопасности в соответствии с действующими регламентирующими документами потребителя.

6.3. При производстве работ руководствоваться СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве».

6.4. Каждое сиденье (кресло) скамейки запасных, предназначено для размещения одного взрослого человека или одного взрослого с ребенком до 5-ти лет на коленях у взрослого.

6.5. Температурный режим эксплуатации скамейки от -40 ºС до +50 ºС.

6.6. Болтовые соединения при эксплуатации кресел должны проверяться не реже одного раза в месяц и оформляться актами проверки в установленном порядке.

6.7. Антикоррозийная защита стальных изделий выполнена в заводских условиях в соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

6.8. При эксплуатации проверка состояния антикоррозийного покрытия должна проводиться не реже двух раз в год и оформляться актами проверки в установленном порядке.

6.9. После проведения мероприятий, необходимо провести сухую чистку или мойку загрязненных участков конструкции. Это позволит продлить срок службы лакокрасочного покрытия. В случае его повреждения, для сохранения эстетического вида и для защиты от атмосферных воздействий, необходимо периодически производить покраску участков конструкции с поврежденным лакокрасочным покрытием. Покрытие наносить в два – три слоя с предварительной механической зачисткой участка и нанесением антикоррозионного грунта.

6.10. При эксплуатации изделия, потребитель обязан не допускать перегрузок изделия, а именно:

- размещение на сиденье (кресле) двух и более человек, за исключением одного взрослого и ребенка возрастом до 5-ти лет;

- раскачивание скамейки запасных;

- вставание на сиденья (кресла) ногами;

- и прочие действия влекущие повреждения изделия.

2019 год

ООО « АТЛАНТ »

_______________________________________________

ПАСПОРТ

Стойка баскетбольная

г. Владимир

Руководство по эксплуатации.

Предназначено для правильной сборки, установки и эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Введение

2.Назначение

3.Технические характеристики

4. Комплект поставки

5. Устройство изделия и принцип работы

6. Меры безопасности

7. Техническое обслуживание

8. Уход

9. Гарантийные обязательства

10. Упаковка, транспортирование и хранение

11. Требованию к изготовлению

12. Приложение №1 «Схема сборки стойки баскетбольной»

13. Приложение №2 «Инструкция по осмотрам, обслуживанию и ремонту стойки баскетбольной»

14. Приложение №3 «Инструкция по монтажу стойки баскетбольной»

15. Приложение №4 «Учет технического обслуживания»

16. Заметки

17. Приложение №5 «Свидетельство о приемке»

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Атлант»

600032. г. Владимир ул. Комиссарова 53- А

Продукт обязательной сертификации не подлежит!

ЗАМЕТКИ

- Введение.

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией «Стойка баскетбольная», а также содержит данные и сведения об устройстве   изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

- Назначение.

«Стойка баскетбольная» (далее по тексту - СБ) представляет собой металлическую, сборную конструкцию.

СБ устанавливается в соответствии с проектом на территориях дошкольных, школьных учреждений, в парках, дворах, на стадионах и местах общественного отдыха с целью создания спортивных зон, зон отдыха и проведения оздоровительных тренировок.

СБ не подлежит обязательной сертификации, т.к. не входит в  «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» на основании постановления Правительства № 982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании".

- Технические данные.

Основные размеры:

| Высота, мм | 2700 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 1800 |
| Длина, мм | 1050 |

| № | Наименование | Кол-во / Шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Стойка баскетбольная» | 4 |

- Комплект поставки.

| В комплект поставки | Столб (стойка) | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Щит баскетбольный | 4 |
|  | Кольцо баскетбольное | 4 |
|  | Сетка | 4 |
| 2 | Паспорт изделия | 1 |

- Устройство изделия и принцип работы.

«Стойка баскетбольная» размеры 4300*1200*1800 мм

Материалы: Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и обработку швов, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. Для покрытия изделий из фанеры используется полиуретановая двухкомпонентная краска с отвердителем, используемая для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и химическому воздействию, имеющая отличную атмосферно - и износостойкость и образующая стойкую пленку, сохраняющую блеск и цвет и огрунтовано грунтовкой, обладающей отличной адгезией со стальными, цинковыми, алюминиевыми поверхностями.

Комплектация: стойка – металлическая труба квадратного сечения 100х100 мм, в форме буквы Г с толщиной стенки 2, 5 мм. Баскетбольное кольцо – на щите установлена металлическая пластина размером 50х5 мм с баскетбольным кольцом, выполненным из круглого стального прута диаметром 16 мм. Влагостойкая фанера толщиной 24 мм, кромки фанеры шлифованы и закруглены, на щите выполнена разметка красным и белым цветом.

Крепление в грунт посредством бетонирования.

Основные цвета: синий, красный, белый.

Все стальные элементы перед покраской проходят пескоструйную обработку, грунтовку и в последствии окрашиваются порошковой краской в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401. Поверхность стальных элементов очищена до 4-й степени по ГОСТ 9.402. Крепежные детали имеют защитное покрытие по ГОСТ 9.306.

- Меры безопасности.

Запрещается:

- использовать СБ или площади под ним для хранения инвентаря или различных вспомогательных материалов и инструментов, не предусмотренных паспортом;

- эксплуатировать СБ при наличии раскачивания;

- изменять или дополнять конструкцию СБ;

- эксплуатировать СБ не по назначению (не указанному в паспорте).

Использовать неоригинальные запасные части не рекомендуется.

- Техническое обслуживание.

Проводится технической службой ответственной организации за данное сооружение. О чем делается запись ответственного лица в журнале установленной формы для данной организации.

Ежемесячно перед проведением культурно – массовых мероприятий проводить визуальный осмотр СБ. Не допускать раскачивания отдельных элементов в местах бетонирования.

Долговечная и безотказная эксплуатация СБ зависит от правильности сборки, ухода и хранения.

- Уход.

Проводится технической службой ответственной организации. Для проведения этих работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

По мере загрязнения, производят очистку элементов моющими средствами с последующей промывкой водой и протиркой тканевой ветошью. При необходимости подкрашивать места сколов лако – красочных покрытий.

- Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого СБ требованиям, указанным в документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации стойки – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или несоблюдении правил эксплуатации и хранения, указанных в данном паспорте.

- Упаковка. Транспортирование и хранение.

СБ упакована в пленку по ГОСТ 10354. Паспорт упаковывают в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и помещают в транспортное место №1.

Транспортирование и хранение стойки баскетбольной по ГОСТ 29065. СБ перевозят всеми видами грузового транспорта с соблюдением правил и требований, установленных на данном виде транспорта. Погрузка СБ осуществляется вручную или погрузочными механизмами, позволяющими провести данный вид работ без нарушения упаковки завода изготовителя. СБ допускается хранить без нарушения упаковки – по условиям 5, в складских помещениях – по условиям 1.2 ГОСТ 15150.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня отгрузки заказчику.

В случае хранения свыше указанного срока по необходимости поврежденную заводскую упаковку заменяют новой.

- Требования к изготовлению.

Данная продукция изготавливается согласно следующим нормативным документам:

ГОСТР 52169 - 2012 Оборудование детских игровых площадок Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

ГОСТ Р 52301-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.  Общие требования.

СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества      стальных строительных конструкций»

Приложение 1. «Схема сборки «Стойки баскетбольной».

Приложение 2. «Инструкция по осмотрам, обслуживанию и ремонту СБ».

Проводится технической службой ответственной организации за данное сооружение. О чем делается запись в Приложение 4 паспорта «Учет технического обслуживания».

Ежемесячно перед проведением культурно – массовых мероприятий визуально проверять состояние прочности установки в зоне бетонирования. Не допускать раскачивания отдельных элементов СБ в зоне бетонирования. Данные проверка выполняется визуально. В случае обнаружения дефектов – заменить дефектные элементы, используя оригинальные запасные части.

По мере загрязнения СБ, производят очистку элементов моющими средствами с последующей промывкой водой и протиркой тканевой ветошью. При необходимости места сколов лако – красочных покрытий подкрашиваются.

Ремонт компонентов производится специализированной организацией или специалистами технического обслуживания.

Причина проведения ремонтных работ – механическое повреждение элементов СБ. При обнаружении этих неисправностей дальнейшая эксплуатация СБ запрещена до их устранения.

Приложение 3. «Инструкция по монтажу Стойки баскетбольной»

1.  Стойка баскетбольная устанавливается на выровненную площадку размером соответствующим нижнему каркасу опоры согласно «Схемы сборки стойки баскетбольной».

2. С помощью уровня выставить горизонтальность СБ, в качестве подсыпки использовать гравий.

3. Закладная конструкции бетонируется в подготовленное отверстие в грунте на глубину 500 мм.

4. После застывания бетона стойка готова к эксплуатации.

Рис. 2. Монтаж стойки баскетбольной.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

2019 год

ООО « АТЛАНТ »

_______________________________________________

ПАСПОРТ

Стойки универсальные

г. Владимир

Руководство по эксплуатации.

Предназначено для правильной сборки, установки и эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Введение

2.Назначение

3.Технические характеристики

4. Комплект поставки

5. Устройство изделия и принцип работы

6. Меры безопасности

7. Техническое обслуживание

8. Уход

9. Гарантийные обязательства

10. Упаковка, транспортирование и хранение

11. Требованию к изготовлению

12. Приложение №1 «Схема сборки стойки универсальной»

13. Приложение №2 «Инструкция по осмотрам, обслуживанию и ремонту стойки универсальной»

14. Приложение №3 «Инструкция по монтажу стойки универсальной»

15. Приложение №4 «Учет технического обслуживания»

16. Заметки

17. Приложение №5 «Свидетельство о приемке»

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Атлант»

600032. г. Владимир ул. Комиссарова 53-А

Продукт обязательной сертификации не подлежит!

ЗАМЕТКИ

- Введение.

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией «Стойки универсальные», а также содержит данные и сведения об устройстве   изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

- Назначение.

«Стойка универсальная» (далее по тексту – спортивное оборудование – СО) представляет собой металлическую, сборную конструкцию.

СО устанавливается в соответствии с проектом на территориях дошкольных, школьных учреждений, в парках, дворах, на стадионах и местах общественного отдыха с целью создания спортивных зон, зон отдыха и проведения оздоровительных тренировок.

СО не подлежит обязательной сертификации, т.к. не входит в  «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» на основании постановления Правительства № 982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании".

- Технические данные.

Основные размеры:

| Высота, мм | 2550 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 76 |
| Длина, мм | - |

- Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

| № | Наименование | Кол-во / Шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Стойки универсальные» | 1 |
|  | Стойка правая | 1 |
|  | Стойка левая | 1 |
|  | Стаканы | 2 |
| 2 | Паспорт изделия | 1 |

- Устройство изделия и принцип работы.

«Стойки универсальные» размеры: диаметр 76 мм, высота 2550 мм.

Стойки универсальные: предназначены для игры в волейбол, большой теннис, бадминтон. Система натяжений; внешний храповик, который позволяет фиксировать сетку на любой высоте при помощи зажимного болта, установленного на ползуне.

Комплектация: стойка – металлическая круглая труба диаметром 76 мм, с толщиной стенки 3,5 мм.  Стойка для тенниса изготовлена с элементами крепления для теннисной сетки.

Стойки универсальные устанавливаются преимущественно на открытых площадках. Изготовлены из стальной трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 3,5 мм в комплекте со стаканами и крышками. Глубина стаканов 350 мм. Сетка натягивается с помощью специального механизма натяжения через внешний храповик. Верхняя часть каната или сетчатого троса находится на расстоянии 1,07 м от поверхности корта, а сами столбы не выступают над сеточным тросом на 2,6 см. Стойки окрашены полиэфирной порошковой краской.

Спортивное оборудование изготовлено в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9619-001-30322942-2013.

Все стальные элементы перед покраской проходят пескоструйную обработку, грунтовку и в последствии окрашиваются порошковой краской в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401. Поверхность стальных элементов очищена до 4-й степени по ГОСТ 9.402. Крепежные детали имеют защитное покрытие по ГОСТ 9.306.

Болтовые соединения удовлетворяют нормам ГОСТ 1759.0, ГОСТ 1759.4 и ГОСТ 18123; болты соответствуют требованиям ГОСТ 15589, ГОСТ 15591, ГОСТ 7796, ГОСТ 7798, ГОСТ 7805.

Прочностной расчет спортивных площадок осуществляется в соответствии с требованиями СНиП II-23, СНиП II-25, «Пособия по проектированию стальных конструкций» к СНиП II-23, СП 53-102 и СП 53-101. Требования конструктивной безопасности соответствуют - по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ Р 52025, ГОСТ Р 52169 и ГОСТ Р ЕН 614-1.

- Меры безопасности.

Запрещается:

- использовать СО или площади под ним для хранения инвентаря или различных вспомогательных материалов и инструментов, не предусмотренных паспортом;

- эксплуатировать СО при наличии раскачивания;

- изменять или дополнять конструкцию СО;

- эксплуатировать СО не по назначению (не указанному в паспорте).

Использовать неоригинальные запасные части не рекомендуется.

- Техническое обслуживание.

Проводится технической службой ответственной организации за данное сооружение. О чем делается запись ответственного лица в журнале установленной формы для данной организации.

Ежемесячно перед проведением культурно – массовых мероприятий проводить визуальный осмотр СО. Не допускать раскачивания отдельных элементов в местах бетонирования.

Долговечная и безотказная эксплуатация СО зависит от правильности сборки, ухода и хранения.

- Уход.

Проводится технической службой ответственной организации. Для проведения этих работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

По мере загрязнения, производят очистку элементов моющими средствами с последующей промывкой водой и протиркой тканевой ветошью. При необходимости подкрашивать места сколов лако – красочных покрытий.

- Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого СО требованиям, указанным в документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации стойки – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или несоблюдении правил эксплуатации и хранения, указанных в данном паспорте.

- Упаковка. Транспортирование и хранение.

Стойки универсальные упакованы в пленку по ГОСТ 10354. Паспорт упаковывают в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и помещают в транспортное место №1.

Транспортирование и хранение стойки баскетбольной по ГОСТ 29065. СО перевозят всеми видами грузового транспорта с соблюдением правил и требований, установленных на данном виде транспорта. Погрузка СО осуществляется вручную или погрузочными механизмами, позволяющими провести данный вид работ без нарушения упаковки завода изготовителя. СО допускается хранить без нарушения упаковки – по условиям 5, в складских помещениях – по условиям 1.2 ГОСТ 15150.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня отгрузки заказчику.

В случае хранения свыше указанного срока по необходимости поврежденную заводскую упаковку заменяют новой.

- Требования к изготовлению.

Данная продукция изготавливается согласно следующим нормативным документам:

ГОСТР 52169 - 2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

ГОСТ Р 52301-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.  Общие требования.

СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества      стальных строительных конструкций»

Приложение 1. «Схема сборки «Стоек универсальных».

Приложение 2. «Инструкция по осмотрам, обслуживанию и ремонту СО».

Проводится технической службой ответственной организации за данное сооружение. О чем делается запись в Приложение 4 паспорта «Учет технического обслуживания».

Ежемесячно перед проведением культурно – массовых мероприятий визуально проверять состояние прочности установки в зоне бетонирования. Не допускать раскачивания отдельных элементов СО в зоне бетонирования. Данные проверка выполняется визуально. В случае обнаружения дефектов – заменить дефектные элементы, используя оригинальные запасные части.

По мере загрязнения СО, производят очистку элементов моющими средствами с последующей промывкой водой и протиркой тканевой ветошью. При необходимости места сколов лако – красочных покрытий подкрашиваются.

Ремонт компонентов производится специализированной организацией или специалистами технического обслуживания.

Причина проведения ремонтных работ – механическое повреждение элементов СО. При обнаружении этих неисправностей дальнейшая эксплуатация СВ запрещена до их устранения.

Приложение 3. «Инструкция по монтажу универсальных стоек»

1.  Стойки универсальные устанавливается на выровненную площадку размером соответствующим нижнему каркасу опоры согласно «Схемы сборки стойки универсальной».

2. С помощью уровня выставить горизонтальность СО, в качестве подсыпки использовать гравий.

3. Закладная конструкции бетонируется в подготовленное отверстие в грунте на глубину 350 мм.

4. После застывания бетона стойка готова к эксплуатации.

Рис. 2. Монтаж стойки универсальные.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

ООО «ГК Атлант»

г. Владимир

ул.Комиссарова д.53-А

www.continent33.ru

kontinent3308@mail.ru

тел. 8(4922)77-82-66,77-81-66

ПАСПОРТ

Трибуна 3-х рядная на 32 мест

г. Москва

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Трибуна 3-ех рядная на 32 мест

Дата изготовления –

Предприятие - изготовитель – Общество с ограниченной ответственностью «ГК Атлант».   Юридический адрес: 600032 г. Владимир ул. Комиссарова 53-А, 4 этаж, офис 407.

Трибуна предназначена для размещения зрителей во время проведения различных спортивных, развлекательных или иных мероприятий и устанавливается на открытых спортивных площадках, стадионах на твердое основание. На трибуне предусмотрено поднятие первого ряда на 800 мм для удобства просмотров хоккейных матчей (установка рядом с хоккейным кортом).

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.

Номинальные значения климатических факторов – по ГОСТ 15150-69.

Изготовление и монтаж конструкций производится в соответствии с требованиями СНиП II-23-81* «Стальные конструкции», ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные». Соединение металлических элементов в сборочные элементы произведено ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 и полуавтоматической электродуговой сваркой в среде защитного газа по ГОСТ 14771-76.

Монтаж конструкций производится болтовыми соединениями.

Для удобства размещения на трибуне зрителей предусмотрены лестничные проходы.

Для обеспечения безопасности размещения зрителей имеются боковые и задние ограждения. В связи с конструктивной особенностью трибуны, возможны зазоры между соседними настилами не более 5 мм, что не является дефектом изделия.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Основные параметры трибуны приведены в таблице 1.

Таблица 1 – основные параметры трибуны

| № п. п. | Наименование параметра | значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 6040 |
|  |  | 3150 |
|  |  | 1800 |
| 2 | Количество посадочных мест | 32 |
| 3 | Ширина проходов | 1000 |
| 4 | Глубина ряда | 860 |
| 5 | Высота ограждения | 800 |
| 6 | Высота первого ряда сидений над уровнем земли | 850 |
| 7 | Тип сиденья (кресла) | Арена |

2.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННЫХ СИДЕНИЙ.

| № п. п | Наименование параметра | значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип установленного сиденья ( кресла ) | Сиденье пластмассовое « Арена» |
| 2 | Габаритные размеры, мм - ширина - высота - глубина | 429 |
|  |  | 423 |
|  |  | 419 |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплектность поставки трибуны согласно таблицам 3, 4 ,5.

Таблица 3 – Сборки и детали.

| № п. п. | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рама под сиденья Р-1 | 9 |
| 2 | Рама под сиденья Р-2 | 2 |
| 3 | Рама под проходы Р-3 | 6 |
| 4 | Рама под проходы Р-4 | 3 |
| 5 | Рама под проходы Р-5 | 4 |
| 6 | Рама под проходы Р-6 | 2 |
| 7 | Опорная рама ОР-1 | 2 |
| 8 | Опорная рама ОР-2 | 2 |
| 9 | Опорная рама ОР-3 | 2 |
| 10 | Связь С-1 | 3 |
| 11 | Связь С-2 | 4 |
| 12 | Ограждение ОГ-1 | 6 |
| 13 | Ограждение ОГ-2 | 4 |
| 14 | Ограждение ОГ-3 | 2 |
| 15 | Ограждение ОГ-4 | 2 |
| 16 | Лестница Л-1 | 2 |
| 17 | Сиденья пластиковые Арена | 32 |
| 18 | Лист рифленый | 20 |

Таблица 4 – Стандартные и покупные комплектующие изделия.

| № п. п. | наименование | Комплект, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Болт оцинкованный М8*70 | 1 |
| 2 | Гайка М8 |  |
| 3 | Шайба М8 |  |
| 4 | Болт М8*90 |  |
| 5 | Заглушка пластмассовая 50*25,50*50 |  |

Таблица 5 – Эксплуатационная документация

| № | наименование | Количество , экз. |
| --- | --- | --- |
| 1 | паспорт | 1 |

4.    УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

9.1. Монтаж (сборку) осуществлять на заранее подготовленной ровной, твердой опорной поверхности.

9.2. Монтаж должен производиться лицами, прошедшими инструктаж по технике безопасности в соответствии с действующими регламентирующими документами потребителя.

9.3. При производстве работ руководствоваться СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве».

9.4. Каждое сиденье (кресло) трибуны, предназначено для размещения одного взрослого человека или одного взрослого с ребенком до 5-ти лет на коленях у взрослого.

9.5. Температурный режим эксплуатации трибуны от - 40 º С до + 50 º С.

9.6. Болтовые соединения при эксплуатации кресел должны проверяться не реже одного раза в месяц и оформляться актами проверки в установленном порядке.

9.7. Антикоррозийная защита стальных изделий выполнена в заводских условиях в соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

9.8. При эксплуатации проверка состояния антикоррозийного покрытия должна проводиться не реже двух раз в год и оформляться актами проверки в установленном порядке.

9.9. После проведения мероприятий, необходимо провести сухую чистку или мойку загрязненных участков конструкции. Это позволит продлить срок службы лакокрасочного покрытия. В случае его повреждения, для сохранения эстетического вида и для защиты от атмосферных воздействий, необходимо периодически производить покраску участков конструкции с поврежденным лакокрасочным покрытием. Покрытие наносить в два – три слоя с предварительной механической зачисткой участка и нанесением антикоррозионного грунта.

9.10. При эксплуатации изделия, потребитель обязан не допускать перегрузок изделия, а именно:

- размещение на сиденье (кресле) двух и более человек, за исключением одного взрослого и ребенка возрастом до 5-ти лет;

- раскачивание трибуны;

- вставание на сиденья (кресла) ногами;

- и прочие действия, влекущие повреждения изделия.

Приложение 3. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ООО «НПП «АСИ», ДИПЛОМЫ ЭКСПЕРТОВ.