ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25/01-2022

Договор: № 12/01-20 22 г. от 12.01.2022 г.

Заказчик:

Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы смонтированных оконных блоков и других свето-прозрачных конструкциях.

Москва 2022г

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-Производственное Предприятие «Альянс    Строителей и Инженеров» (ООО «НПП «АСИ»)

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «НПП «АСИ» ________________ Б. А. Теуважуков «___» января 2022 г.

Москва 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

Введение……………………………………………………………………………………………4

1.1 Основание для проведения экспертизы………………………………………………………4

1.2. Сведения о специалистах, участвующих в изысканиях………………………………….…5

1.3. Сведения об участниках экспертизы…………………………………………………………5

1.4 Список используемой литературы……………………………………………………………5

1.5. Дополнительные условия и ограничения……………………………………………………5

1.6. Термины и определения…………………………………………………………………….6-7

1.7. Этапы экспертизы……………………………………………………………………………..7

1.8. Методы исследования……………………………………………………………………….7-8

2. Перечень приборов и оборудования…..………………………………………………………..8

3.  Документы представленные Заказчиком………………………………………………………8

4.  Исследовательская часть…………………………………………………………………….8-16

5. ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………………….17-18

Приложение 1. Поверочные Акты на примененные измерительные приборы и инструменты

Приложение 2. Копия Акта комиссионного осмотра.

Приложение 3.Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов…………………………………………………………………………….18-26

### ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее экспертное заключение выполнено по результатам инженерных изысканий, на основании Договора № 27/12-2021/2 г от 27.12.2021 г. и допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО № 12 от 03 ноября 2021г. выданного Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания».

Целью настоящего заключения является:

- Определение качества установленных оконных блоков и свето-прозрачных конструкций, требованиям:

- СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие свето-прозрачные. Часть 2. Окна».

- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым к стеновым проемам. Общие требования».

- ГОСТ 30-674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».

-  Подготовка Дефектной ведомости;

- Формирование коммерческого расчета стоимости устранения выявленных замечаний.

### 1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ.

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект технической экспертизы: | Жилое капитальное строение |
| Месторасположение Объекта: |  |
| Основание и постановка задания технической экспертизы: | ДОГОВОР № 12/01-2022 от 12/01-2022 г. |
| Дата проведения технического обследования объекта экспертизы: | 14.01.2022 – 25.01.2022 г. |

### 1.2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

### ИЗЫСКАНИЯХ.

Теуважуков Муса Борисович – строительный эксперт, образование высшее, Окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина в 2005 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Стаж работы в строительстве – 10 лет, в области инженерных изысканий 7 лет. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

Зотьев Геннадий Ефимович

### 1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

В проведении экспертизы участвовали:

Представитель Заказчика:

Представитель ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт Зотьев Г.Е.

Технический директор ООО «НПП «АСИ»» - Теуважуков М.Б.

Представитель Застройщика: Короткий Т.А. по Доверенности № 02.07/1 от 02.07.2021 г.

### 1.4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

-   СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

-    СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

- СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Часть 2. Окна».

- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым к стеновым проемам. Общие требования».

- ГОСТ 30-674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».

1.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• все данные, представленные в заключении, изложены верно и соответствуют действительности;

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и являются личными, независимыми и профессиональными мнением и заключением;

• эксперты не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения;

1.6. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.
Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).
Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.
Критерии оценки - установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.
Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.
Нормативный уровень технического состояния - категория технического состояния, при котором количественное и качественное значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).
Исправное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок.

Оконный проем - проем в стене (кровле) для монтажа одного или нескольких оконных блоков, конструкция которого предусматривает также установку монтажного уплотнения, откосов, сливов, подоконной доски.

Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

Оконный блок состоит из сборочных единиц: коробки и створчатых элементов, встроенных систем проветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов: жалюзи, ставни и др.

Балконный дверной блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для обеспечения сообщения внутреннего помещения с балконом (лоджией), естественного освещения помещения и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

Балконный дверной блок состоит из сборочных единиц: коробки, дверного полотна и, в отдельных случаях, фрамуги.

Полотно - сборочная единица балконного дверного блока рамочной конструкции, включающая светопрозрачное заполнение и, как правило, нижнюю глухую часть, выполненную в виде щитовой или филенчатой конструкции.

Светопрозрачное заполнение - заполнение из прозрачного листового стекла или стеклопакета.

Монтажный зазор - Пространство между поверхностью стенового проема и коробкой оконного (дверного) блока. Примечание - Различают торцевой (боковой) монтажный зазор - пространство между стеновым проемом и торцевой поверхностью оконной коробки и фронтальный монтажный зазор - пространство между поверхностью четверти (фальшчетверти) стенового проема и лицевой поверхностью оконной коробки.

Монтажный шов - Элемент узла примыкания, который представляет собой комбинацию из различных изоляционных материалов, заполняющих монтажный зазор и обладающий заданными характеристиками.

1.7. ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя два этапа:

Первый этап:

-     проведение выездных мероприятий и визуально-инструментальное обследование;

Второй этап:

-   Камеральная обработка полученных данных;

- Подготовка Дефектной ведомости;

- Формирование Технического заключения и передача Заказчику в 1-м экземпляре.

1.8. МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ.

Применен визуально-инструментальный метод осмотра.

1. Визуально-инструментальный осмотр объекта — выявление дефектов: трещин, коррозии и других отклонений, характеризующих нарушение требований технического регламента.

2. Выполнение фото-фиксации выявленных дефектов, а также конструкций здания или сооружения для возможности представления заказчику действительной картины технического состояния.

3. Камеральная обработка полученных данных:

- Результаты выездных мероприятий;

- Представленные документы от Заказчика;

- Чтение технической литературы, определение нарушений, дефектов, на основании технических регламентов.

4. Составление дефектной ведомости на предоставленных заказчиком планах.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- фотоаппарат Canon Power Shot G9;

- 5-метровая рулетка измерительная металлическая Miol 5м 10-603;

- Уровень лидер, 1 500 мм. Центринструмент Л4-1500

- Угольник строительный

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.

### - Схематичный план квартиры;

### 4.  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

В результате проведенных изысканий, в соответствии с требованиями Договора № 27/12-2021/2 от 27.12.2021 г.  комиссионно, при участии:

Представитель Заказчика:

Специалист ООО «НПП «АСИ» -

Провели мероприятия по обследованию результатов проведенных работ, по заполнению оконных и других проемов из ВХ изделий, в соответствии с Договором № ИП-361503 от 03.03.2021 г. и Приложения № 1.

Согласно Приложению № 1, Изготовитель принял на себя обязательства по изготовлению и монтажу следующих конструкций:

Все элементы конструкции выполнены из ПВХ изделий по системе REHAU GENERO 86., ручки производителя ROTO

Изделие № 1 и 2 (оконный блок 1765*850); фурнитура поворотно-откидная, цвет антрацитово-серый, прямые штапики. Четыре единицы.

Изделие № 3 (оконный блок 1 765*2050, трех секционный, с двумя створками); фурнитура поворотно-откидная, цвет антрацитово-серый, прямые штапики. Четыре единицы.

Изделие № 4 (дверь со стеклянным заполнением 2 685*1 890, одностворчатое из двух отсеков) фурнитура поворотно-откидная, цвет антрацитово-серый. Две единицы.

Изделие № 5 (дверь со стеклянным заполнением 2 685*1 890, двустворчатое, вторая створка скрытая) фурнитура поворотно-откидная, цвет антрацитово-серый. Три единицы.

Изделие № 6 (оконный блок 1 765*2200, трех секционное, с двумя створками); фурнитура поворотно-откидная, цвет антрацитово-серый, прямые штапики. Пять единиц.

Изделие № 7 (оконный блок 1765*800); фурнитура поворотно-откидная, цвет антрацитово-серый, прямые штапики. Одна единица.

Изделие № 8 (свето-прозрачная (витражная) конструкция 4 700*1 600) глухая, цвет антрацитово-серый, прямые штапики. Одна единица.

Изделие № 9 (оконный блок 1 765*1 750); фурнитура поворотно-откидная ,двустворчатое, цвет антрацитово-серый, прямые штапики. Одна единица.

Изделие № 10 (оконный блок 1 765*1 300); фурнитура поворотно-откидная ,двустворчатое, цвет антрацитово-серый, прямые штапики. Одна единица.

Таблица  1

Дефектная ведомость

| п/п | Выявленный дефект | Описание дефекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Установленные оконные блоки и дверные заполнения (Изделия № 3, 4, 5, 6, 8 имеют зазоры монтажного шва (без учета подставочного профиля), между оконным проемом и оконным блоком со следующими значениями: По вертикальной оси (торцевой) – 20-40 мм. По горизонтальной оси (фронтальный) – 25-100 мм. Соответственно допустимая ширина монтажного шва между изделием и конструктивной частью превышена на 40 мм – 70 мм. Кроме этого, не выявлено наличие гидроизоляции (внешней и внутренней) монтажных зазоров. Дефекты приведут к возникновению холодного мостика, дальнейшей конденсации воздуха (точка росы) и возникновению грибковых наростов. Смотреть Фото № 1-8, 14 и 15). | Нарушение требований ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым к стеновым проемам. Общие требования». Раздел 5. Технические требования. Подраздел 5.2. Требования к размерам. Таблица 2 - Размеры монтажного зазора Материал профильных элементов Габаритный размер оконного блока, мм Размер монтажного зазора, мм Вертик. Гориз. 1 Дерево свыше 2000 10-45 5-20 2 Алюминиевые сплавы то же 15-60 5-20 3 ПВХ белого цвета 2000 20-60 10-20 4 ПВХ белого цвета 2000-3500 25-60 10-20 5 ПВХ, окрашенный в массе 2000 15-65 10-20 Соответственно, превышение максимальных параметров разрешенных монтажных зазоров по горизонтальной оси, составляет 40-70 мм. В результате чего, монтаж оконных блоков нарушает требования ГОСТ 30971-2012. Необходимы работы по уменьшению высоты зазора, путем укладки строительного материала, аналогичного материалу стен. Нарушение требований ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». Раздел 5. Технические условия. Подраздел 5.1. Общие положения. «5.1.2 При разработке конструктивных решений монтажных швов должен использоваться комплекс материалов, работающих совместно и обеспечивающих выполнение следующих требований: - герметичность (непроницаемость) при воздействии атмосферных осадков и ветра в соответствии с действующими нормативными документами (НД); определяется по наружному слою; - отсутствие локального промерзания по контуру примыкания оконного блока к стеновому проему;… 5.1.3 Конструкция монтажного шва включает в себя три или четыре слоя, имеющих различное функциональное назначение: - основной центральный слой - обеспечение тепло-, звукоизоляции: - наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра); - внутренний слой герметизации - обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения…». 1 - центральный слой; 2 - наружный слой герметизации; 3 - внутренний слой герметизации; 4 - дополнительный слой герметизации; 5 - отлив; 6 - подоконник Рисунок 1 - Схема установки оконного блока в проеме наружной стены здания. Согласно Рисунку 1, а также Рисунку 2 указанных в ГОСТ 30971-2012, отсутствуют герметизирующие слои (2,3,4). (второй рисунок не прилагается). ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам». «5.1.3 Конструкция монтажного шва включает в себя три или четыре слоя, имеющих различное функциональное назначение: - основной центральный слой - обеспечение тепло-, звукоизоляции: - наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра); - внутренний слой герметизации - обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения. При установке оконных конструкций в наружных стенах, возводимых с использованием влажных процессов (каменная кладка, монолитный бетон), необходимо обеспечить защиту утепляющего слоя от миграции технологической влаги из примыкающей стены путем установки дополнительного слоя: - дополнительный слой - водо- и пароизоляционный слой между средним слоем шва и поверхностью проема, который может быть устроен для предотвращения проникания в шов влаги или пара из материала стены». Приложение А (обязательное). Общие требования к материалам монтажного шва «А.2.5 При выполнении наружного слоя саморасширяющимися уплотнительными пароницаемыми лентами должны быть обеспечены следующие требования: - значение коэффициента паропроницаемости в состоянии рабочего сжатия - не менее 0,14 мг/(м·ч·Па); - водопоглощение поверхности саморасширяющихся уплотнительных лент по объему при рабочем сжатии ленты за 12 ч не должно превышать 4%; - саморасширяющиеся уплотнительные ленты должны перекрывать монтажный зазор в состоянии, близком к оптимальной рабочей степени сжатия, которая должна составлять не менее 25% их полного расширения. Сопротивление сжатию уплотнительных лент при 50%- ной деформации должно быть не менее 2,5 кПа;». Кроме этого, необходимо проверить соответствие монтажной ленты на предмет морозостойкости, которая предотвращает проникновение влаги и является морозостойким материалом (ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам», подраздел 5.1.3.). В результате выявленных нарушений требований ГОСТ 30971-2012, нарушена гидро- и тепло-изоляция монтажных зазоров, в результате чего, образуется конденсат и нарушение теплового контура здания. |
|  | Видны остатки монтажной пены, мелкие сдиры на внешних углах оконных профилей и других свето-прозрачных конструкций, наличие конструкций в которых отсутствует фурнитура (3 единицы), отсутствует защитная пленка). Изделия № 3,4,5,6,8. Данные замечания приводят к нарушению эстетического вида установленных оконных блоков. Смотреть Фото № 2-4,7,8,14,15,17,18 и 19). | Нарушение требований ГОСТ 30-674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия». Раздел 6. Правила приемки. «6.4 Приемочный контроль качества готовой продукции проводят поштучно, методом сплошного контроля. При этом проверяют: внешний вид изделий; наличие защитной пленки на лицевых поверхностях. 6.5 Изделия должны проходить контрольные приемосдаточные испытания, проводимые службой качества предприятия-изготовителя не реже одного раза в смену. При этом контролируют: прочность угловых соединений; требования к качеству сварных швов; требования к внешнему виду и наличию защитной пленки;…». Требуются восстановительные работы, для соответствия требованиям выше указанного регламента. Восстановление окрасочного слоя элементов конструкции, установка фурнитуры, восстановление защитного слоя конструкций (пленка). |
|  | При проведении работ по монтажу свето-прозрачных конструкций, в качестве крепежного элемента, использовалась перфорированная, металлическая лента, которая относится к системе крепления с помощью гибких анкерных пластин. Что подразумевает изделие, которое имеет жесткость и состояние натяжения, между изделием и крепежным узлом. А также, креплением к оконному проему на два дюбель-гвоздя. Учитывая результаты фото-фиксации (Фото № 7,8,17 и 19-22), отчетливо видно, что перфорированная лента не имеет натяжения, обеспечивающего состояние условного напряжения между двумя элементами конструкции, дающего дополнительный коэффициент надежности конструкции, при деформационных нагрузках, отрицательных температур и т.д. Крепления свето-прозрачных конструкций, «в натяжку», выполняют для обеспечения устойчивости изделия при деформационных нагрузках на здание (сохраняется пространственная жесткость конструкции, которая обеспечивает расположение изделия в изначальном положении. На одном из изделий, выявлен разрыв металлической ленты. Перфорированная, смонтированная, лента, отходит, на месте монтажа, от плоскости оконного или другого заполнения, на 20-40 мм. Что приводит к невозможности вывести в одну плоскость монтажный зазор и оконный профиль. При проведении отделочных работ. Также, согласно фото 20 и 21, в результате нарушения требований по гидроизоляции монтажных зазоров, отчетливо видна проявившаяся коррозия. | ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Приложение Г (обязательное). Правила закрепления оконных блоков в стеновых проемах Приложение Г (обязательное) «Г.1 Установка и крепление оконных блоков Г.1.1 Выбор места установки оконного блока по глубине стенового проема определяют согласно проектному решению. При этом следует учитывать значения монтажных зазоров в соответствии с 5.6.1. Г.1.2 Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов. После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему с помощью крепежных элементов (см. рисунок Б.1). Установочные клинья удаляют перед устройством утеплительного слоя монтажного шва. При установке оконных блоков допускается использовать опорные колодки, которые после крепления разворачивают из монтажного положения в рабочее (см. рисунки Б.2 и Б.3), места их установки заполняют утеплительным материалом с наружной и внутренней стороны.». Рисунок Г.1 - Схемы крепления оконных блоков к стене. Узел 1. Узел 2. Узел 3. Узел 1 – Крепление распорными рамными дюбелями (замкнутое армирование коробки. Узел 2 – Крепление распорными рамными дюбелями (П – образное армирование коробки). Узел 3 – Крепление с помощью гибких анкерных пластин. Нарушены требования методов крепления оконных и других заполнений, а именно, отсутствует жесткость сцепления между свето-прозрачными конструкциями и оконными и другими проемами. Данное замечание выявлено на всех установленных свето-прозрачных конструкциях (окна, двери и витражи). |
|  | Выявлено треснувшее стеклянное заполнение в оконном блоке. | Нарушены требования ГОСТ 30-674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия». |

В результате выявленных нарушений требований ГОСТ 30971-2012, нарушены правила гидро- и тепло-изоляции монтажных швов, порядок крепления свето-прозрачных конструкций к монтируемым проемам», а также отдельные нарушения требований ГОСТ 30-674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», регламентирующие порядок, качество и требования к изделию (мелкие сколы, отсутствие защитной пленки, не до укомплектованность фурнитурой).

Дальнейшее образование конденсата, из-за нарушения теплового контура здания, эстетический вид, происходит увлажнение и дальнейшее проникновение внутрь атмосферных осадков, возникновение (заражение) стен грибком и, в долгосрочной перспективе, разрушение ограждающей конструкции.

Конструкции, «висят» на монтажной пене, не имея жесткого крепления к монтируемым проемам.

Результат:

- проникновение влаги в центральный шов оконного блока, возникновение точки росы ближе к внутренней части стены, что приведет к холодному мостику и дальнейшему увлажнению вертикальных наружных конструкций (стен);

- проникновение атмосферных осадков в монтажные швы и дальнейшая коррозия ПВХ изделий;

- отсутствие температурного замка, предотвращающего проникновение холодного воздуха, через монтажный узел, нарушает тепловой контур здания, что подтверждают результаты фото-фиксации № 9-13, на которых видно обледенение стен, а по периметру окон, дверей и витражных конструкций, видно интенсивное оттаивание, которое происходит из-за проникновения теплых потоков воздуха из внутреннего помещения.

Общие выводы по сформированной Дефектной ведомости:

В результате нарушения правила гидро- и тепло-изоляции монтажных швов, требуется демонтаж всех свето-прозрачных конструкций, с выполнением следующих видов восстановительных работ:

Таблица  2.

Ведомость объемов

| п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Демонтаж свето-прозрачных конструкций для восстановительных работ | Ед. | 22 |
|  | Подготовка оконных, дверных и витражных проемов под монтаж заполнений (очистка от старой пены и т.д.) | Кол-во | 22 |
|  | МОНТАЖНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Изготовление свето-прозрачных изделий (3,6,8). Выполненные и установленные светопрозрачные конструкции, по своим геометрическим параметрам, не соответствуют существующим габаритным размерам оконных, дверных и витражных проемов. Фото № 2,6,8,14. Общая площадь заполнения проемов составляет 41,4 м.кв. *Изделия 1, 2, 7, 9 и 10, не имеют признаков замечаний, определяющих невозможность повторной установки, в случае сохранения внешнего вида и работоспособности механизмов и фурнитуры. Позиции 5 и 6 требуют подготовки проема. Уменьшение высоты проема на 60-70 мм, за счет укладки полнотелого кирпича (лежа) на всю ширину проема. | Ед. | 10 |
|  | Провести монтаж свето-прозрачных конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам» (соблюдение максимальной ширины монтажного шва (до 60 мм по вертикали, до 20 мм по горизонтальной оси), монтаж оконной или другой конструкции, с жестким сцеплением к монтируемому основанию, с учетом создания жесткого напряжения монтажной ленты, обеспечения минимального отклонения от края профиля и восстановления единой плоскости между оконной лицевой стороны профиля и монтажного шва. Основным и главным дефектом, является нарушение гидро- и теплоизоляции монтажных швов. В связи с чем необходимо, разработать Технологическую карту по монтажу свето-прозрачных конструкций, с детализированной схемой и порядком обеспечения гидро- и теплоизоляционных свойств монтажных зазоров - схема и порядок укладки гидроизоляционных материалов внутри монтажного зазора; - порядок и схема устройства жесткого крепления к оконным, дверным и витражным проемам; | Ед. | 22 |
|  | Сдача-приемка выполненных монтажных работ, в соответствии с требованиями: - ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым к стеновым проемам. Общие требования». - ГОСТ 30-674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия». | Ед. | 22 |

Таблица 3.

Расчет стоимости изготовления и монтажа свето-прозрачных конструкций, в соответствии с Таблицей 2, настоящего Заключения.

Ссылки на сайты организаций, предоставляющие аналогичные услуги (Демонтажные работы)

(A) http://garantstroikompleks.ru/prajs-list; 490 р.

(B) https://remvverhstroy.ru/; 1 200 р.

C) https://stroimaterial-moskva.ru/uslughi/rastsenki-na-otdelochnye-raboty-v-moskve. 780 р.

Стоимость демонтажа указана за одну конструкцию площадью до 1,7 м.кв. Соответственно, указанная стоимость в формуле, рассчитана по цене за 1 м.кв.

Формула расчета:

A – 288 р.

B – 706 р.

C – 459 р.

D – средне-арифметическая цена позиции

(А+В+С)/3 = D

(288+706+459)/3 = 484

| Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж свето-прозрачных конструкций | М.кв. | 79,54 | 484 | 38 497,36 |
| Подготовка оконных, дверных проемов под установку свето-прозрачных конструкций (укладка бутового кирпича) в зоне дверных порогов. *Определить объемы и стоимость работ не представляется возможным, без проведения работ по демонтажу конструкций. (работы не относятся к специализированным, в связи с чем, стоимость работ определяется по договоренности, в зависимости от трудо-затрат/часов). | М.кв. |  |  |  |
| Стоимость изготовления и монтажа изделий, определена на основании приложения № 1 к Договору № ИП-361503 от 03.03.2021 г. Формула расчета: C – общая стоимость изготовленных свето-прозрачных конструкций (без стоимости монтажа) (1 878 336 р.); S – общая площадь изготовленных конструкций (79,54); S1 – Общая площадь свето-прозрачных конструкций, требующая замены (41,4); K – общая стоимость изготовления свето-прозрачных конструкций (изделий). (C/S)*S1=K Стоимость работ определена из позиции 2, подраздела «Работы» (Приложение № 1 к Договору ИП-361503 |
| Изготовление свето-прозрачных изделий 14 единиц по 5-и позициям (3,6,8) | М.кв. | 41,4 | 23 615 | 977 661 |
| Монтаж свето-прозрачных конструкций (окна, двери, витражное заполнение) | М.кв. | 79,54 | 1 790 | 142 346,6 |
| Общая стоимость восстановительных работ, изготовления и монтажа свето-прозрачных конструкций, для обеспечения теплового контура здания, гидроизоляции монтажных зазоров и восстановлению эстетического вида конструкций. | 1 158 504,96 |

5. ВЫВОДЫ.

Главным аргументом эксперта, о необходимости демонтажа свето-прозрачных конструкций, стали три нарушения, в результате которых здание не было обеспечено тепловым контуром (тепло просачивается через монтажные зазоры наружу), проникновение атмосферных осадков и возникновение точки росы в стенах и дальнейшее конденсирование воздуха, а также, отсутствие жесткого крепления у свето-прозрачных конструкций с оконными, дверными и витражными проемами, конструкции закреплены за счет уложенной в монтажный шов пены. Что совершенно не допустимо.

Нарушением правил проведения замеров технических и других проемов, изделия 3,6 и 8 требуют увеличения габаритных размеров. Изделия 5 и 6, хотя и имеют высоту монтажного шва более 100 мм, возможно уменьшить дверные проемы до требуемой высоты, если они не будут превышать уровень финишного пола.

Также, необходимо провести приемку изделий, после их подготовки к установке, так как, демонтажные работы, очистка профилей от монтажной пены, заделка сдиров (в случае практической возможности), может оставить следы воздействия, в результате чего, свето-прозрачные конструкции, требуют замены.

Общая стоимость восстановительных работ, согласно проведенным изысканиям, изложенным в разделе 4. Исследовательская часть, настоящего Заключения, составила: 1 158 504,96 (один миллион сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот четыре) рубля 96 копеек.

Технический директор ООО «НПП «АСИ» __________________Теуважуков М.Б.

Строительный эксперт ООО «НПП «АСИ» __________________Зотьев Г.Е.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТО-ФИКСАЦИИ.

Фото № 1. Толщина нижнего монтажного шва превышает 20 мм, отсутствие защитной пленки. Изделие № 8. (витраж).

Фото № 2. Толщина монтажного шва 70 мм. Изделие 8 (витраж).

Фото № 3. Сдиры и отсутствие защитной пленки. Изделие 4 (дверь двойная).

Фото № 4. Превышение допустимой высоты монтажного зазора, более чем на 20 мм. Изделие 3.

Фото № 5. Превышение допустимой высоты монтажного зазора более чем на 20 мм. Изделие  4.

Фото № 6. Выкопировка с предыдущего фото. Для сравнительного анализа, высота (толщина) профиля дверной конструкции до 60 мм.

Фото № 7. Многочисленные загрязнения профиля оконного блока. Изделие № 6.

Фото № 7. Превышение допустимой высоты монтажного шва. Изделие 3.

Фото № 8. Превышение высоты монтажного зазора более чем на 20 мм, коррозия Изделия 4, на сварочном (паячном) узле.

Фото № 9. Отсутствие обледенения вокруг оконного блока, говорит о проникновении теплого воздуха через монтажные зазоры.

Фото № 10. Отсутствие обледенения вокруг витражной конструкции, говорит о проникновении теплого воздуха через монтажные зазоры.

Фото № 11. Замечание, аналогичное предыдущим Фото 9 и 10.

Фото № 12. Сравнительный анализ установки оконных блоков, не имеющих замечаний к монтажным зазорам. Отсутствие таяния вокруг оконных проемов.

Фото № 13. Сравнительный анализ установки оконных блоков, не имеющих замечаний к монтажным зазорам. Отсутствие таяния вокруг оконных проемов. Изделия 1, 2 и 9.

Фото № 14. Превышение максимально допустимой высоты монтажного зазора, более чем на 20 мм. Отсутствие защитной пленки. Сдиры и мелкая коррозия. Изделие 5.

Фото № 15. Сдиры и мелкая коррозия. Изделие 5.

Фото № 16. Стандартный узел заделки внешней части оконных или других свето-прозрачных конструкций. Отсутствие гидроизоляционного замка и термоленты. Уложенная лента не соответствует тепло- и гидроизоляции. Отчетливо вино отсутствие полимерных составов, которые выполняют гидро- и тепло-замковой роли.

Фото № 17. Узел жесткого крепления оконного блока к оконному проему. Отчетливо видно, что металлическая перфорированная лента не имеет натяжения, что говорит о том, что конструкция не закреплена, жестко, к оконному проему.

Фото № 18. Аналогичные замечания предыдущему фото. Также, в результате нарушения требований жесткого крепления, результатом настоящего крепления свето-прозрачных конструкций, становится невозможность вывести монтажный зазор под 900к оконному проему (косяку).

#### Фото 19. Наглядный пример коррозии конструкции, а также нарушения жесткого крепления конструкций к проемам.

#### Фото 20. Как видно на фото, анкерные закладные, которые связывают две металлические ленты, «загнаны» в ППУ (утеплитель). В результате чего, отсутствует жесткое соединение между скрепляемыми элементами (металлической лентой). Кроме этого, отчетливо видна проявившаяся коррозия, на сопряжении монтажной пены и ППУ (утеплитель на основании пено-полистерола). Результатом данного замечания, является отсутствие внешней и внутренней гидроизоляции монтажного зазора. Изделие № 4.

Фото 21. Правая часть изделия 4, аналогичное крепление и проявления коррозии.

Фото 22. Отчетливо видны удара молотка по перфорированной металлической ленты, для придачи натяжения. В результате чего, от механического воздействия лопнула лента. Кроме этого, отчетливо видно, что в монтажный шов уложено два слоя утеплителя. Что составляет 100 мм., при допустимой ширине 60 мм.

Фото № 22. Фрагмент треснувшего стекольного заполнения.

Приложение № 1. Поверочные Акты на оборудование и инструменты.

Приложение 2. Копия Акта комиссионного осмотра.

Приложение 3. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов.